ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Специалист по оперативному управлению производственно-техническим обеспечением при сооружении объектов использования атомной энергии» (6 уровень квалификации)

наименование квалификации

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 17 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 17 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по оперативному управлению производственно-техническим обеспечением при сооружении объектов использования атомной энергии»    (6 уровень квалификации)

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09500.04

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.095

Регистрационный номер: 1277

Дата приказа: от 6 мая 2019 г

Номер приказа: N 309н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Производственно-техническое обеспечение при сооружении объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ В/03.6 Разработка календарных планов и сетевых графиков в составе проекта производства работ в части производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ В/04.6 Построение графиков поставок материалов, конструкций в зависимости от последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балла Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-3, 5-11, 14, 16, 18-23, 27, 28, 32-40 Задания с открытым ответом: 12, 13, 15, 17, 24-26, 29, 30 Задания на установление последовательности или соответствия: 4, 31 |
| ТФ B/01.6 Организация работ по календарным планам и сетевым графикам в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии |  |  |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 85% заданий |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 29 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 9 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 2 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ B/01.6 Организация работ по календарным планам и сетевым графикам в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Умение производить расчеты потребности в материалах, конструкциях, монтажной оснастке и нестандартном оборудовании; определять потребность в площадях складов закрытого хранения материальных ценностей | Задание на определение и обоснование нормативного запаса материалов, инструмента на складах закрытого хранения |
| ТФ B/02.6 Размещение заказов на изготовление монтажной оснастки, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Умение анализировать каталоги производителей монтажной оснастки и нестандартного оборудования, согласовывать с производителями сроки и стоимость изготовления и поставки комплектов монтажной оснастки и нестандартного оборудования Умение разрабатывать нормативы срока службы монтажной оснастки и нестандартного оборудования в зависимости от условий их эксплуатации | Задание на выбор поставщиков по номенклатуре и срокам поставки материалов/ конструкций/ оборудования при сооружении ОИАЭ Задание на разработку и обоснование нормативов срока службы монтажной оснастки и нестандартного оборудования в зависимости от условий их эксплуатации |
| ТФ В/03.6 Разработка календарных планов и сетевых графиков в составе проекта производства работ в части производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ В/04.6 Построение графиков поставок материалов, конструкций в зависимости от последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Умение определять состав, сроки и последовательность выполнения работ для составления календарных планов, определять потребность в материалах, конструкциях, нестандартном оборудовании в привязке к срокам производства строительно-монтажных работ в календарных планах и сетевых графиках, разрабатывать мероприятия по обеспечению материалами, инструментами, конструкциями, нестандартным оборудованием | На основе представленных данных разработайте графики поставок материалов, конструкций |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций по организации работ по календарным планам, размещению заказов, разработке календарных планов и графиков производственно-технического обеспечения при сооружении ОИАЭ при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 3 лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению объекта использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающее освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Календарный план работ – это: проектно-технический документ; проект организации строительства и производства работ; документ, определяющий потребность строительства в рабочих кадрах, материальных, технических и других видах ресурсов; план поставки материалов и оборудования

Отметьте лишнее Информация, необходимая для разработки календарного плана работ, включает в себя: рабочие чертежи здания или сооружения; штатное расписание; сводный сметный расчёт стоимости строительства; проект организации строительства; сводные данные о поставках; сведения о сроках поставок конструкций, материалов и оборудования; сведения о типах и количестве намечаемых к использованию машин и механизмов; сведения о рабочих кадрах основных профессий; технологические карты на сложные работы и работы, выполняемые новыми методами; типовые технологические карты, привязанные к строительству объекта; установленные по контракту сроки строительства объекта;

Выберите 3 позиции, которые должны быть отражены в плане механизации работ: объемы механизации работ в физическом измерении; показатели внедрения новой техники выработка средств механизации в машино-часах нормы производственных запасов материалов данные по распределению объемов механизированных работ по конкретным средствам механизации

Расположите этапы в правильной последовательности Проектирование календарных планов работ необходимо осуществлять в следующей последовательности: составление номенклатуры (перечня) строительных и монтажных процессов, необходимых для строительства объекта; анализ исходных данных для проектирования; определение необходимого количества трудозатрат на каждый вид работы и потребность в машиносменах ведущих машин; определение продолжительности отдельных строительных и монтажных работ и возможности их совмещения между собой; коррекция числа исполнителей и сменность; подсчет объемов по каждому виду; определение технологической последовательности работ; выбор метода производства работ и ведущих (основных) строительных машины; установление сменности работ; сопоставление расчётной производительности с нормативной и внесение необходимых корректив; на основе разработанного календарного плана – составление графиков потребности в материальных ресурсах и способах их обеспечения;

Технологическая последовательность строительно-монтажных работ зависит от: проектных решений; рационального совмещения общестроительных процессов между собой с целью сокращения сроков строительства объекта или сооружения; проектных решений и рационального совмещения общестроительных процессов между собой; условий договора на поставку материалов и оборудования

Исходными данными для разработки плана материально-технического обеспечения являются: количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям; сетевой график проекта; моделирование строительного процесса; данные о численности персонала в профессионально-квалификационном разрезе

Основные задачи управления материально-технического обеспечения включают в себя: Обеспечение надежности; Обеспечение оптимального управления и надежности; Обеспечение оптимального управления; Обеспечение снижения издержек

Исходный документ для выполнения проектных работ по атомной электростанции в целом – это: Задание на проектирование; Проектная документация; Проектно-сметная документация; EPC-контракт

Задание на проектирование содержит (выбрать нужное): требования к основным технико- экономическим параметрам атомной электростанции; цели и задачи строительства атомной электростанции; стадийность проектирования и распределения объемов работ между ними; данные по площадке строительства; требования к основным проектным решениям и нормативам, требования которых обязательны к применению; перечень необходимых исходных данных для проектирования; проект производства работ; оценку окружающей среды; календарно-сетевой график; требуемый объем проектных работ на стадии проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию;

Технологические регламенты на выполнение строительно- монтажных работ на объекте использования атомной энергии должны содержать: решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений; информацию о составе и качестве исходных данных на момент разработки регламента; информацию о квалификации сотрудника, разрабатывающего регламент; график поставок материалов и оборудования

Укажите 5 принципов разработки календарно-сетевых графиков: Реальность Гибкость Стабильность Непрерывность Вариативность Открытость Адаптивность Директивность

Отличие сметных и производственных норм расхода материалов состоит в том, что:

В расчете количества материала используют данные:

Отличие сметных норм от производственных норм состоит в том, что в сметных нормах отражается: потребность в трудовых и материальных ресурсах для выполнения отдельных работ по более укрупненной номенклатуре, чем производственные нормы; потребность в трудовых и материальных ресурсах для выполнения отдельных работ по более детализированной номенклатуре, чем производственные нормы; отличие отсутствует; сметные нормы разрабатываются на основе производственных

График планирования потребности в материалах, конструкциях строится с учетом:

Исключите лишнее График планирования потребности в материалах, конструкциях определяется по: потребности в машинах и рабочих; срокам поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования; данных о производительности труда; проектной документации;

График работ составляется в единицах:

Укажите неправильную позицию Графики потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов определяют: выбор транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования; обоснование и разработку графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта; расстановку работников и нормы их труда; координацию с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов, пристаней и воздушных портов;

Графики потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов составляются на основе: количества и сроков использования технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов каждого этапа строительных и монтажных работ и своевременной сдачи объекта в эксплуатацию; сроков использования технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов каждого этапа строительных и монтажных работ и своевременной сдачи объекта в эксплуатацию; плана производства работ; стоимости часа работы основных строительных машин и механизмов

Графики потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов основаны на: технологических картах и схемах; расчетах, приводимых в проекте производства работ и других расчетах, приводимых в проекте производства работ; расчетах, приводимых в проекте производства работ; стоимости затрат на производство единицы продукции

Графики поступления строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования отражают, в том числе: перечень строительных машин, механизмов, транспортных и ремонтных средств по маркам и типам, которыми располагает подрядная организация, и ожидаемых в процессе строительства объекта; сроки поставки; общие объемы работ для всех машин; потребности в трудозатратах на производство погрузочно-разгрузочных работ

Отметьте правильные варианты Потребность в строительных материалах рассчитывается на основании: сводных данных по категориям строительных материалов; источников покрытия потребности и сроков завоза материальных ресурсов, обеспечивающих непрерывность выполнения строительных и монтажных работ объекта; этапа работ; единичных расценок на материалы

Потребность в строительных материалах рассчитывается на основе: норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в отраслевых сборниках элементных сметных норм; норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в сборниках государственных элементных сметных норм; норм расхода материалов на общий объем работ, представленных в сборниках государственных элементных сметных норм; расчетных норм расхода материалов

График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов составляется по формуле:

График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов составляется на основе:

График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов представляет собой:

В оперативных планах производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии отражается: продолжительность расхода соответствующих материалов, которая отмечается сплошной чертой, над которой проставляется расход (в день, неделю, месяц); продолжительность завоза материалов, которая обозначается пунктирной линией, а количество записывается под ней; потребность в материалах, полуфабрикатах и изделиях; перечень поставщиков;

За основу при составлении оперативных планов производственно-технического обеспечения принимают такие конечные показатели, как: прибыль, рост производительности труда; фонд оплаты труда; прибыль, рост производительности труда, фонд оплаты труда; объем инвестиций в строительство

Исходные данные для планирования обеспечения строек материалами и изделиями в соответствии с графиками производства работ – это:

Наиболее распространенный метод выбора поставщиков – это:

Установите правильную последовательность алгоритма использования метода рейтинговых оценок: Определение основных критериев выбора поставщика; Формирование системы баллов для оценки веса критериев Установление экспертным путем работниками службы закупок или привлеченными экспертами их значимости; Разработка системы баллов для количественной оценки деятельности поставщика по каждому параметру;

При закупке товара в условиях недопустимости дефицита на первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий: сроков поставки; надежности поставки, удельный вес этого критерия будет самым большим; удаленности поставщика; стоимости единицы товара

Материально-техническое снабжение – это: процесс планомерного и комплектного обеспечения строительства материалами, конструкциями, изделиями, строительными машинами и всем необходимым для нормальной работы строительных организаций и выполнения ими запланированных объёмов работ; обеспечение строительства материальными ресурсами; закупки и возобновление ресурсов; обеспечение минимального процента издержек

Материально-технические ресурсы строительства подразделяются на: непроизводственные и производственные; производственные, непроизводственные и природные; природные и неприродные; возобновляемые и уникальные

Цели материально-технического обеспечения строительных предприятий: планирование потребности в ресурсах; своевременное обеспечение строительного производства необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества; улучшение использования ресурсов; анализ организационно-технического уровня строительного производства и качества строительно-монтажных работ, услуг; модернизация системы материально-технического обеспечения;

Дайте определение материально-технической базы строительства: Собирательный термин, обозначающий основные и вспомогательные материалы, конструкции, изделия, оборудование, необходимые для обеспечения производственного процесса и создания продукции Производственно-экономическая система, обслуживающая строительство и включающая строительно-монтажное, промышленно-производственное и инфраструктурное звенья. Совокупность материальных, технических, организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, определяющих качество организации строительного производства Система человеческих, организационных и технических факторов, направленных на достижение надежной и безопасной работы

Анализ организационно-технического уровня строительного производства и качества строительно-монтажных работ, услуг направлен на: повышение эффективности строительства; разработку предложений по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, работ, услуг; повышение производительности труда; минимизацию рисков

Для решения задач по разработке оперативных планов недельно-суточного планирования и контроля их выполнения, организации взаимодействия строительно-монтажных организаций, информирования руководства о ходе выполнения работ и информирование исполнителей работ о принятых решениях, осуществляется: Текущее управление строительным производством Оперативно-следственное управление строительным производством Оперативно-диспетчерское управление строительным производством Административно-техническое управление строительным производством

Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из следующих требований: оптимальная удаленность; стабильность поставок; наличие у поставщиков лицензии и достаточного опыта работы в данной области; давние связи с поставщиком; история успешных закупок у данного поставщика; высокий организационно-технический уровень производства; надежность и прибыльность работы, конкурентоспособность выпускаемых строительных материалов; низкая цена;

Материально-техническое обеспечение осуществляется: заказчиками, генеральными подрядчиками, субподрядными организациями; субподрядными организациями; заказчиками, генеральными подрядчиками; управляющими компаниями

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основе представленных данных проекта сооружения ОИАЭ выберите поставщиков по номенклатуре и срокам поставки материалов/ конструкций/ оборудования при сооружении ОИАЭ (3 варианта задания на разные объекты расчета).

Критерии

-

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Объекты использования атомной энергии ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций СТО 95 105-2013 Москва 2013 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Протокол № 8 от 14 февраля 2013 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Москва 2015 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № __ от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Организация культуры производства на строительных площадках ОИАЭ СТО СРО-С 60542960 00046 -2015 Москва 2015 СТО СРО-С 6054296 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 11 от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение СТО СРО-Г 60542954 00012 -2016 Москва 2016. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № 11 от 12 февраля 2016 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Требования к организации и выполнению работ по укрупнительной сборке и монтажу технологического оборудования и трубопроводов АЭС. Общие положения СТО СРО-С 60542960 00075-2017 Москва 2017. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 13 от 10 февраля 2017 года