ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер по организации работ в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии» (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 15 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 15 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 15 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Инженер по организации работ в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»

(6 уровень квалификации)

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09500.03

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.095

Регистрационный номер: 1277

Дата приказа: от 6 мая 2019 г

Номер приказа: N 309н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Производственно-техническое обеспечение при сооружении объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/06.6 Организация работ по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/07.6 Организация обмена интерфейсной информацией с участниками проекта при сооружении объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-4, 7, 9, 12, 16-24, 26-40 Задания с открытым ответом: 5, 6, 8, 10, 11, 13-15, 25 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 - 31 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 - 9 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: -

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/06.6 Организация работ по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/07.6 Организация обмена интерфейсной информацией с участниками проекта при сооружении объектов использования атомной энергии | Умения по организации работ по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии и по организации обмена интерфейсной информацией с участниками проекта при сооружении объектов использования атомной энергии | Задания по анализу опыта организации работ по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии и по организации обмена интерфейсной информацией с участниками проекта при сооружении объектов использования атомной энергии |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы: не менее 3-х лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению объекта использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Исходными данными для разработки плана материально-технического обеспечения являются: количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям сетевой график проекта моделирование строительного процесса график поставки материалов и оборудования

Лимитно-комплектовочная ведомость потребности материалов, изделий и конструкций, ведомость физических объемов работ и график поставки материалов разрабатываются на основе: Проекта организации строительства Проектно-сметной документации поставки материалов Проекта производства работ Плана основных инвестиций

Дайте определение термина «опасный производственный фактор»: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Производственный фактор, воздействие которого может привести к поломке оборудования Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к нарушению трудовой дисциплины

Документация, оформленная в виде научно-технической продукции, переданная генеральным проектировщиком застройщику (техническому заказчику), необходимая для поставки оборудования в рамках договора (контракта) – это: Исходные технические требования Проект производства работ Проект организации работ Информационная модель проекта

Где организуются работы по укрупнительной сборке металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии?

Монтажная площадка выделяется в случае: ...

Технологические регламенты на выполнение строительно- монтажных работ на объекте использования атомной энергии должны содержать: решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений информацию о составе и качестве исходных данных на момент разработки регламента информацию о квалификации сотрудника, разрабатывающего регламент информацию о графике поставок материалов и оборудования

Обмер конструктивных элементов стальных строительных конструкций рекомендуется выполнять:

Входной контроль сварочных материалов не включает в себя проверку: наличия сертификатов на электроды, проволоку и флюс, проверка данных, приведенных в сертификатах наличия технологической карты выполнения работ соответствия данных требованиям стандартов, технических условий или паспортов на конкретные сварочные материалы наличия на каждой упаковке соответствующих этикеток (ярлыков) или бирок наличия измерительных инструментов отсутствия повреждений упаковок и находящихся в них материалов; чистоты поверхности сварочной проволоки, отсутствие повреждений и переломов оболочки порошковой проволоки наличия соответствующих документов, регламентированных стандартами, для баллонов с газом.

Дайте определение материально-технической базы строительства: Собирательный термин, обозначающий основные и вспомогательные материалы, конструкции, изделия, оборудование, необходимые для обеспечения производственного процесса и создания продукции Производственно-экономическая система, обслуживающая строительство и включающая строительно-монтажное, промышленно-производственное и инфраструктурное звенья Совокупность материальных, технических, организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, определяющих качество организации строительного производства Система человеческих, организационных и технических факторов, направленных на достижение надежной и безопасной работы

К руководству работами по сварке, контролю сварных соединений и операционному контролю допускаются …

Сборка (укрупнение) и монтаж стальных строительных конструкций должны осуществляться в соответствии с: Проектом производства работ, разработанным специализированной организацией Проектом организации строительства, разработанным специализированной организацией Нормативно-технической документацией СНиП 30-02-97

Строительное производство это: Создание зданий, строений и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) Совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно-монтажные и специальные работы в подготовительный и основной периоды строительства Комплекс работ, выполняемых при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, инженерно-технические, специальные, а также монтажные работы Комплекс предприятий и сооружений строительной организации, предназначенных для оперативного обеспечения строящихся объектов необходимыми материально-техническими ресурсами

Укажите 5 принципов разработки календарно-сетевых графиков: Вариативность Реальность Стабильность пропорциональность Непрерывность Гибкость Открытость Директивность

Монтаж металлических конструкций ведется и оформляется согласно СНиП: …

Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СНиП 3.01.01-85 должны быть предусмотрены (выбрать лишнее): последовательность установки конструкций мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки мероприятия, обеспечивающие пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение требования к средствам измерений устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения перечень поставщиков оборудования степень укрупнения конструкций безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций и оборудования следует производить по проекту производства работ, содержащему (выбрать нужное): порядок совмещения работ взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон перечень поставщиков оборудования графики подъемов конструкций и оборудования требования к используемым средствам измерений

Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям: Взаимоувязанных схем монтажных ярусов и зон К контролю качества сварочных работ соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей Условий поставки

Конструкции при складировании следует сортировать и укладывать по: Размеру и укладывать в ряд маркам и укладывать с учетом очередности монтажа функциональному назначению и укладывать с учетом очередности монтажа материалу, из которого они изготовлены, а затем штабелировать

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии со следующими нормативно-техническими документами: СНиП 21-01-97 СНиП 23-01-99 СНиП 3.01.01-85 СНиП 11-02-96

Конструкции следует устанавливать: Поэтажно Поярусно Попарно. Параллельно

Бетонирование монолитных перекрытий может отставать от установки и проектного закрепления конструкций не более чем на: 2 яруса 4 этажа 5 ярусов 1 ярус

Входному контролю оборудования, трубопроводов и материалов, включая материалы для сварки и контроля сварных соединений не подлежат: тепломеханическое оборудование (оборудование технологических систем атомной электростанции) технологические трубопроводы полуфабрикаты технологические карты сварочные материалы материалы для контроля качества сварных соединений.

Входной контроль оборудования технологических систем атомной электростанции и технологических трубопроводов проводится в соответствии с требованиями: СТО СРО-С 60542960 00015-2014 СТО СРО-С-60542960-00008-2011 СТО СРО-С 60542960 00025-2013 СТО СРО-П 60542948 00033-2019

График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов составляется на основе:

Текущий запас – это: нормативный запас в материалах, изделиях и конструкциях в том случае, если они производятся ритмично резерв на случай неритмичных поставок количество материалов, изделий и оборудования на складах количество материалов, изделий и оборудования на площадке

Входной контроль материалов для капиллярного контроля проводится в соответствии c требованиями: РБ-090-14 СТО СРО-С 60542960 00025-2013 РБ-088-14 СТО СРО-П 60542948 00041-2015

Входной контроль материалов для радиографического контроля проводится в соответствии с требованиями: ПНАЭ Г-7-017-89 ПНАЭ Г-7-022-90 ПНАЭ Г-7-003-87 РБ-089-14

Входной контроль материалов для ультразвукового контроля проводится в соответствии с требованиями: ПНАЭ Г-1-001-85 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-5-015-89

Требования к условиям производства работ в части допуска монтажной организации к производству работ изложены в: СТО СРО-С 60542960 00025-2013 ПНАЭ Г-7-010-89 СТО СРО-С 60542960 00021-2014 ПНАЭ Г-5-015-89

Укрупнительную сборку (сварку соединений) оборудования технологических систем атомной электростанции и технологических трубопроводов рекомендуется выполнять (выбрать нужное): на специальных площадках в цехе предмонтажных работ в любом помещении, оснащенном грузоподъемными механизмами в любом свободном производственном помещении

Если укрупнение и сварка оборудования выполняется в период отрицательных среднесуточных температур, на площадке должно быть установлено: газовое оборудование для обогрева специальное технологическое укрытие (тепляк) блок контейнер с обогревом оборудование для мониторинга температуры

Размеры опасных зон при укрупнении оборудования и трубопроводов устанавливаются согласно: СНиП 12-03 СНиП 23-01-99 СНиП 3.01.01-85 СНиП 30-02-97

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться: в непосредственной близости от места производства работ в переделах защитных ограждений места производства работ за пределами опасных зон в отдельном здании в шаговой доступности от места производства работ

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с ГОСТ 23407должны быть установлены: столбы с сигнализацией предупреждающие знаки защитные ограждения сигнальная автоматика и системы блокировки

На границах зон потенциально опасных производственных факторов, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 должны быть установлены: Предупреждающие знаки Защитные ограждения сигнальные ограждения и знаки безопасности столбы с сигнализацией

В процессе подготовки и ведения работ должны быть обеспечены следующие условия (удалите лишнее): выделены санитарно-бытовые помещения с обеспечением индивидуальных средств защиты персонала и средств оказания первой помощи пострадавшим на участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 оборудованы временные учебные классы для проведения инструктажа в зоне проведения работ установлены емкости для сбора мусора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03

Потребность в строительных материалах рассчитывается на основании: норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в сборниках государственных элементных сметных норм сметы расходов на отдельные виды работ объемов и особенностей выполняемых работ в соответствии с установленными нормативами трудозатрат работников

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями: ГОСТ 12.1.046 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 2.105-95 ГОСТ 4570-2014

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,8 м и более и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, соответствии с ГОСТ 12.4.059 должны быть: ограждены предохранительными инвентарными ограждениями оборудованы специальными знаками безопасности оборудованы световой сигнализацией оборудованы защитными экранами

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленных материалов разработайте технологическую карту укрупнительной сборки металлоконструкций при сооружении объектов использования атомной энергии

Критерии

-

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Объекты использования атомной энергии ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций СТО 95 105-2013 Москва 2013 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Протокол № 8 от 14 февраля 2013 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Москва 2015 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № __ от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Организация культуры производства на строительных площадках ОИАЭ СТО СРО-С 60542960 00046 -2015 Москва 2015 СТО СРО-С 6054296 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 11 от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение СТО СРО-Г 60542954 00012 -2016 Москва 2016. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № 11 от 12 февраля 2016 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Требования к организации и выполнению работ по укрупнительной сборке и монтажу технологического оборудования и трубопроводов АЭС. Общие положения СТО СРО-С 60542960 00075-2017 Москва 2017. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 13 от 10 февраля 2017 года