ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по стоимостной оценке проектов сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 18 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по стоимостной оценке проектов сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09100.01

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации):

«Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

Код профессионального стандарта 24.091

Регистрационный номер: 1271

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 227н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Контроль затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ А Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/01.6 Анализ и стоимостной инжиниринг для контроля затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Сбор, верификация и систематизация отчетных данных для анализа и контроля затрат проекта при сооружении ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-9, 11, 13-15, 17, 20-33, 36, 38, 40 Задания с открытым ответом: 10,12,15, 16, 18, 19, 34, 35, 37, 39 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 30 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 10 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия:  шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ОТФ А Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/01.6 Анализ и стоимостной инжиниринг для контроля затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Сбор, верификация и систематизация отчетных данных для анализа и контроля затрат проекта при сооружении ОИАЭ | Умение обеспечивать данными процесс контроля затрат по проекту сооружения ОИАЭ | Задания по анализу на основе предоставленных материалов стоимостные данные и натуральные показатели (о: трудозатратах; материалах и других прямых, и косвенных затратах при сооружении ОИАЭ). и по определению объемов выполненных работ реализуемого проекта сооружения ОИАЭ. |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование, не ниже уровня магистратуры или специалитета

- Опыт работы не менее 3 лет в области контроля затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте не требуется

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Выберите методы определения стоимости:

  - ресурсный;

  - калькуляционный

  - базисно-индексный;

  - ресурсно-индексный;

  - расчетный;

  - на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

- Входящие затраты это:

  - затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции

  - ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем

  - издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов

  - ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем

- Что относится к «новому строительству»?

  - строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии

  - возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе

  - строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе

  - строительство новых зданий и сооружений на месте старых

- Что относится к «расширению действующих предприятий»?

  - Дополнительное строительство на свободных территориях в целях создания новой производственной мощности

  - строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, а также возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей

  - строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе

  - строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых

- Что относится к «реконструкции действующих предприятий»?

  - расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях

  - строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной

  - строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, а также возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий

  - снос старых зданий для возведения новых

- Перечислите участников информационного взаимодействия при эксплуатации государственной информационной системы ценообразования в строительстве:

  - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

  - Министерство экономического развития Российской Федерации

  - подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственное (бюджетное или автономное) учреждение, обеспечивающее создание и эксплуатацию информационной системы

  - органы местного самоуправления

  - обладающие информацией лица и органы власти, определенные в порядке, устанавливаемом в соответствии с частью 7 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

  - использующие информационную систему органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица (далее - пользователи)

- Назовите принципы создания и эксплуатации государственной информационной системы ценообразования в строительстве:

  - равенство доступа

  - обеспечение полноты, достоверности, сохранности принимаемой и передаваемой с использованием информационной системы информации, своевременности ее предоставления

  - общедоступность информации, содержащейся в информационной системе, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне

  - предоставление доступа к отдельным разделам информации на коммерческой основе

  - безвозмездность передачи пользователям информации, содержащейся в информационной системе

- Общедоступная информация размещается в государственной информационной системе ценообразования в строительстве в форме:

  - Данных по запросу

  - Открытых данных

  - Справочной информации

  - Ссылок на нормативные акты

- Кем утверждаются сметные нормативы?

  - Комиссиями, создаваемыми при Правительстве Российской Федерации

  - Органами местного самоуправления

  - органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, в установленном им порядке

  - организацией-юридическим лицом

- Утвержденные сметные нормативы включаются в:

  - Отраслевой справочник

  - Федеральный сборник

  - Федеральный реестр

  - Отраслевой каталог

- Кем определяются сметные цены?

  - Структурами, осуществляющими мониторинг и анализ цен на рынке строительных материалов и услуг

  - Комиссиями, создаваемыми при Правительстве Российской Федерации

  - Министерством экономического развития Российской Федерации

  - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве

- Порядок мониторинга цен строительных ресурсов, включая виды информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, порядок ее предоставления, а также порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную информацию, устанавливается ______________________________

- Сметные цены строительных ресурсов являются (выбрать нужное):

  - закрытой информацией

  - общедоступной информацией

  - размещаются в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве

  - платной информацией

- Информация, которая размещается в государственной информационной системе ценообразования в строительстве:

  - методики определения сметных цен строительных ресурсов;

  - анализ рынка строительных ресурсов

  - сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов;

  - сметные цены строительных ресурсов

  - иная информация, необходимость включения которой в информационную систему ценообразования установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации

  - перечень органов исполнительной власти

  - перечень лиц, которые обязаны предоставлять информацию, предусмотренную частью 7 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса

- Сметная стоимость строительства это: ___________________

- Дополните определение:

сметные нормы - совокупность количественных показателей:

материалов;

изделий;

конструкций и оборудования;

___________________________________;

времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы);

установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства.

- Сметные цены строительных ресурсов это:

  - суммы денежных средств, необходимые для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

  - сметные нормы, используемые при определении сметной стоимости строительства;

  - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;

  - стоимость ресурсов.

- Мониторинг цен строительных ресурсов, это: ______________________

- Показатель прогнозного отклонения стоимости проекта (variance at completion, VAC) рассчитывается по формуле:

VАС = ВС – ЕАС

где

BC - суммарные затраты по бюджету

EAC - ___________________________

Варианты:

  - конечная сумма затрат проекта

  - освоенный объем

  - оставшиеся затраты по проекту с текущей даты до завершения

  - фактические затраты по работе на текущую дату

- Планирование сметных нормативов осуществляется Минстроем России:

  - ежегодно

  - ежемесячно

  - ежеквартально

  - еженедельно

- Кто имеет право вносить предложения по утверждению (актуализации, пересмотру) сметных нормативов?

  - Федеральные органы исполнительной власти

  - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

  - Юридические лица, зарегистрированные на территории других государств

  - Органы местного самоуправления

  - Муниципальные депутаты

  - Юридические и физические лица

- Какие документы должны быть включены в состав предложения об утверждении сметных нормативов?

  - Информация об Инициаторе предложения

  - Аналитический обзор использования аналогичных сметных нормативов

  - Технико-экономическое обоснование, подтверждающее необходимость разработки (актуализации или пересмотра) сметных нормативов

  - Концепция разработки сметных нормативов

  - Сведения о наличии объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которых применяются технологии, материалы, оборудование по которым предлагается разработка или актуализация сметных нормативов

- Источники финансирования сметных нормативов:

  - Пожертвования частных лиц и организаций

  - Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

  - Внебюджетные средства

  - Целевые взносы

- Какие сметные нормативы включаются в план разработки в обязательном порядке?

  - Актуализируемые сметные нормативы

  - Финансируемые за счет частных лиц

  - Указания на разработку которых содержатся в актах Правительства Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

  - Любые, по запросам организаций

- В Федеральный реестр сметных нормативов включаются следующие сведения (выбрать нужное):

  - Наименование и порядковый номер утвержденного сметного норматива

  - Информация об инициаторе разработки сметного норматива

  - Дата и номер приказа о внесении сметного норматива в Реестр

  - Регистрационный номер сметного норматива и дата включения его в Реестр

- Для чего предназначены индексы изменения сметной стоимости (выбрать нужное):

  - для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации

  - общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета

  - для формирования отпускных цен строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов

  - для учета местных особенностей

- С какой периодичностью обновляются рекомендуемые к применению индексы сметной стоимости?

  - Ежегодно

  - Ежемесячно

  - Еженедельно

  - Ежеквартально

- Сметные нормы используются при (выбрать нужное):

  - определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства ресурсным методом,

  - разработке единичных расценок и укрупненных сметных нормативов

  - разработке проектов организации строительства (ПОС), для определения продолжительности выполнения работ, определения производственных норм расхода материалов, аналитических и иных целей

  - выполнении общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета

- Сборники сметных норм отражают:

  - среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ

  - оптимальные технологические и организационные схемы производства работ

  - набор (перечень) машин, механизмов и материальных ресурсов при рациональной организации труда и производства

  - реальное количество сметных норм

- Какие факторы относятся к «усложняющим»?

  - природные факторы: отрицательные значения температур воздуха, сильное загрязнение атмосферы и т.п.

  - факторы, влияющие на условия выполнения работ, связанные с технологическими особенностями их выполнения

  - экономические факторы

  - колебания валютных курсов

- К каким нормам затрат применяются коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы?

  - К нормам затрат труда рабочих

  - К затратам на эксплуатацию машин и механизмов

  - К оплате труда машинистов

  - К организации обучения персонала

- Сборники сметных норм разработаны с учетом положений (выбрать нужное):

  - оборудование поступает в монтаж в полной заводской готовности (укомплектованным, прошедшим заводскую поузловую или общую сборку и обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с технической документацией на его изготовление и поставку);

  - габаритное оборудование поставляется на объект в собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках;

  - негабаритное оборудование поставляется на объект в разобранном виде, максимально укрупненными узлами или блоками, не требующими при монтаже подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также с крепежными деталями и анкерными болтами;

  - перед началом монтажа оборудования на объекте капитального строительства выполняются работы по подготовке площадок, мест установки или выведенных на проектные отметки фундаментов (с засыпанным вокруг них котлованом), а также оснований под оборудование и черные полы.

- Состав затрат, учитываемых при определении сметных цен на затраты труда в строительстве (выбрать нужное):

  - Суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятым в организации формами и системами оплаты труда за фактически выполненную работу

  - Стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам

  - Выплаты стимулирующего характера по системным положениям: премии (включая стоимость натуральных премий) за произведенные результаты, в том числе премии за ввод объектов в эксплуатацию и вознаграждения по итогам работ за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и т.д.

  - Начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу во вредных и опасных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации

  - Сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого за время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде

  - Надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера, в районах Европейского Севера и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями

  - Суммы, выплачиваемые работникам (при выполнении работ вахтовым методом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке за дни в пути от места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям и вине транспортных организаций

- Индексы изменения сметной стоимости, это___________________

- Для чего предназначены индексы изменения сметной стоимости строительства:____________________________________________

- Индексы изменения сметной стоимости строительства дифференцируются в зависимости от:

  - степени укрупнения – для применения в целом по объекту капитального строительства, по видам (комплексам) работ, по единичным расценкам;

  - вида используемой сметно-нормативной базы – к федеральным единичным расценкам, к территориальным единичным расценкам, к отраслевым единичным расценкам, к индивидуальным единичным расценкам;

  - территории применения – по субъектам Российской Федерации;

  - элементов затрат – применительно к стоимости строительно- монтажных работ (с учетом накладных расходов и сметной прибыли), к стоимости элементов прямых затрат (к оплате труда, к стоимости эксплуатации машин и механизмов, к стоимости материалов, изделий и конструкций), к стоимости пусконаладочных работ, к стоимости оборудования, к стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

- Классификатор строительных ресурсов, это: _________________

- Порядок применения сметных цен строительных ресурсов предназначен для:

  - определения сметных затрат на строительные ресурсы при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствующем уровне цен;

  - разработки и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены конструктивных решений в соответствующем уровне цен;

  - разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ;

  - Формирования сметной и другой документации

- Сметная цена рассчитывается как:___________________________

- Сметные цены на электроэнергию, расходуемую в период производства работ принимаются:

  - по тарифам энергосбытовых организаций

  - по тарифам, устанавливаемым региональными нормативными актами

  - по тарифам, устанавливаемым федеральными нормативными актами

  - по тарифам, устанавливаемым Минстроем РФ.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основе предоставленных материалов проанализируйте стоимостные данные и натуральные показатели (о: трудозатратах; материалах и других прямых, и косвенных затратах при сооружении ОИАЭ).

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут

Критерии:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

# Footnotes

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н