ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

24.06000.02. Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (4 уровень квалификации)

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)	3

4. Вид профессиональной деятельности	3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	7

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	7

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	8

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	9

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	26

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	29

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	29

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	31

# 1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов, 4 уровень квалификации

# 2. Номер квалификации

24.06000.02

# 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)

Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов, 24.060. (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «05» ноября 2015 г. №846н)

# 4. Вид профессиональной деятельности

Эксплуатация спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (ТРО)

# 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Допустимые отклонения рабочих параметров спецоборудования | Максимум 1 балл | 1, 2 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/03.4 Знать. Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительного оборудования | Максимум 1 балл | 36 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Критерии разделения радиоактивных отходов по категориям | Максимум 1 балл | 13, 31, 37, 8 - Выбор одного ответа; 39 - Установление соответствия текста с текстом |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4 Знать. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования | Максимум 1 балл | 30 - Ввод пропущенных слов (ответов) в тексте |
| К трудовой функции В/02.4 Знать. Технологическая документация по переработке ТРО | Максимум 1 балл | 3, 4, 40, 5 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Технологические регламенты и производственные инструкции | Максимум 1 балл | 6, 9 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Требования охраны труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности (до 1000 В) | Максимум 1 балл | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4 Знать. Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания | Максимум 1 балл | 7 - Выбор одного ответа 32 - Перемещение текстовых блоков в текст |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования | Максимум 1 балл | 10, 11 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Эксплуатационные инструкции контрольно-измерительного оборудования | Максимум 1 балл | 25, 35 - Выбор одного ответа; 38 - Ввод пропущенных слов (ответов) в тексте |
| К трудовой функции В/02.4 Уметь. Выполнять пуск и останов обслуживаемого спецоборудования | Максимум 1 балл | 34 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4, В/03.4 Уметь. Выявлять отклонения от нормального режима работы спецоборудования и принимать меры к их устранению | Максимум 1 балл | 26 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Уметь. Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений | Максимум 1 балл | 22, 27 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/03.4 Уметь. Подготавливать оборудование к поверке | Максимум 1 балл | 23, 24 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Уметь. Применять средства индивидуального дозиметрического контроля | Максимум 1 балл | 28 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4 Уметь. Устранять неисправности в работе закрепленного оборудования, не требующие привлечения ремонтных работников | Максимум 1 балл | 19, 33 - Выбор одного ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 41;

количество заданий с открытым ответом: 2;

количество заданий на установление соответствия: 2;

количество заданий на установление последовательности: 0;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 40 мин.

# 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/01.4 Управление спецоборудованием по переработке ТРО; Трудовая функция В/03.4 Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| Трудовая функция B/02.4 Проведение пусков и остановов спецоборудования, выполнение технологических переключений в системах, входящих в зону обслуживания переработчика ТРО | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |

# 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, бумага формата А4). Программное обеспечение должно обеспечивать возможность тестирования в режиме on-line.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы переработки ТРО различными способами (прессование, сжигание, цементирование, битумирование, остекловывание), VR-шлем.

# 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области атомной энергетики и опыт работы в должностях, связанных с переработкой или хранением РАО не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

– документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

– отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

# 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)

Проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах.

# 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

Какое из требований не предъявляется к оборудованию, трубопроводам и поверхностям помещений, предназначенным для сбора, переработки, хранения и кондиционирования ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

коррозионная стойкостью в агрессивных средах

быть стойкими к концентрированным кислотам

низкая сорбирующая способностью по отношению к радионуклидам

быть стойкими к дезактивирующим растворам

быть стойкими к моющим растворам

Чем, в соответствии с НП-020-15 должны быть оборудованы помещения, предназначенные для сбора, переработки, хранения и кондиционирования ТРО. Выберите правильный вариант ответа.

- системой вентиляции

система очистки воды

системой водяного отопления

пожарной сигнализацией

системой кондиционирования воздуха

Что необходимо обеспечить при сборе, переработке, хранении и кондиционировании ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- исключение облучения работников (персонала) и населения от радиационного воздействия ТРО сверх пределов, установленных нормами радиационной безопасности

сведение к разумно достижимому низкому уровню облучения работников (персонала) и населения с учетом требований санитарных правил и нормативов обеспечения радиационной безопасности

сокращение объема ТРО с учетом технологических и экономических факторов

предотвращение аварий и ослабление их последствий в случае возникновения

подготовку ТРО к захоронению

образование вторичных радиоактивных отходов

Разрешен ли сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО совместно с нерадиоактивными отходами? Выберите правильный вариант ответа.

- запрещен

разрешен

разрешен при экономической целесообразности

разрешен при ограниченности мест хранения

разрешено только совместное хранение

Как необходимо собирать пожаровзрывоопасные ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- отдельно от других ТРО

совместно с любыми видами ТРО

совместно с пожаровзрывоопасными ЖРО

совместно с нерадиоактивными отходами

совместно с неорганическими ТРО

Что должна обеспечивать переработка ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- сокращение их объема и (или) перевод их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО

перевод их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО

технологические операции по сокращению объема, изменению агрегатного состояния и (или) физико-химических свойств

технологические операции по изменению агрегатного состояния

технологические операции по изменению физико-химических свойств

Какие технические средства должны быть предусмотрены при переработке ТРО методом прессования? Выберите правильный вариант ответа.

- предотвращения выброса пыли и радиоактивных аэрозолей в помещение

отвода и сбора влаги, выделяющейся из прессуемых ТРО

упаковки прессованных отходов в контейнеры

автоматического и (или) автоматизированного управления процессом

уменьшения температуры прессуемых ТРО

Какие ТРО подлежат прессованию? Выберите правильный вариант ответа.

- содержащие более 0,1% влаги от массы отходов

содержащие пирофорные и взрывоопасные вещества

содержащие ядерно опасные делящиеся нуклиды в количествах, при которых при проведении процесса может возникнуть самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция деления

содержащие более 15% влаги от массы отходов

все перечисленные варианты

Допускается ли прессование ТРО совместно с нерадиоактивными отходами? Выберите правильный вариант ответа.

- нет, допускается

да, допускается

да, допускается при экономической целесообразности

да, при их содержании не более 5%

да, при их содержании не более 20%

Какие технические средства не должны быть предусмотрены в хранилищах среднеактивных ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- дезактивации внутренних поверхностей хранилища

осмотра, ревизии и извлечения ТРО и упаковок ТРО из хранилища

сбора и удаления влаги из хранилища

вентиляции

радиационного контроля в помещениях

кондиционирования

Что должно быть предусмотрено на территории вокруг хранилищ ТРО, не исключающих в период хранения возможности выхода радионуклидов из хранилища и их распространения в окружающей среде? Выберите правильный вариант ответа.

- контрольно-наблюдательные скважины для отбора проб грунтовых вод

контрольно-наблюдательные пункты измерения температуры

контрольно-наблюдательные пункты измерения гамма излучения

система сбора и откачки грунтовых вод

система мониторинга загрязнения воздуха

Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09) установлен предел эффективной дозы за год для персонала группы А. Какое значение имеет этот предел? Выберите правильный вариант ответа.

- 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

- 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 мЗв в год

- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

- 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 100 мЗв в год

- 10 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

Радиоактивные отходы, в зависимости от агрегатного состояния подразделяются на категории. Какой категории не существует? Выберите правильный вариант ответа.

- жидкие

твердые

газообразные

стеклообразные

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н установлена периодичность прохождения обязательного периодического медицинского осмотра для работающих с источниками ионизирующего излучения. Какова эта периодичность? Выберите правильный вариант ответа.

- не реже одного раза в год

не реже одного раза в два года

один раз в год

- один раза в два года

- один раза в три года

При осмотре обслуживаемого технологического оборудования Вы обнаружили механический обрыв питающего провода электрического насоса. При этом поврежденный провод касается пола помещения, в следствие чего возникла зона «шагового напряжения». Каким способом следует покинуть опасную зону? Выберите правильный вариант ответа.

- прыгая на левой ноге

прыгая на правой ноге

- мелкими шагами

- большими шагами

- бегом

Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»? Выберите правильный вариант ответа.

- задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей

задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения

задание на производство работы, определяющее место работы и условия безопасного проведения

задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания

задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение

Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? Выберите правильный вариант ответа.

- приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия с соблюдением правил собственной безопасности

- вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

- приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

- покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей

- сообщить о случившееся непосредственному руководителю

Кому проводят целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд? Выберите правильный вариант ответа.

- ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему)

допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)

производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

целевой инструктаж в данном случае не проводится

Для устранения неисправности технологического оборудования вам необходимо произвести работы по резке металла механизированным инструментом. Какими средствами пожаротушения должно быть оборудовано место проведения данных работ? Выберите правильный вариант ответа.

- гидрантом с пожарным рукавом со стволом

- пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода

- огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения

- датчиком дыма

- все перечисленные варианты

Для тушения пожаров какого класса применяют воздушно-пенные огнетушители? Выберите правильный вариант ответа.

- пожаров класса А

- пожаров класса В

- пожаров класса С

- пожаров класса А и В

- пожаров класса А и С

- пожаров класса B и C

- пожаров класса А, В и С

При обнаружении возгорания на электроустановке необходимо использовать первичные средства пожаротушения для предотвращения распространения огня и локализации пожара. Использование какого вида огнетушителя наиболее эффективно при тушении возгорания на электроустановке? Выберите правильный вариант ответа.

- водные

воздушные

воздушно-пенные

порошковые

углекислотные

Какое из определений наиболее верно отражает понятие «погрешность измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях

- отклонение результата от истинного значения измеряемой величины

- разность показаний прибора в единицу времени

- разность в показаниях между различными средствами измерения

- разность показаний прибора, отнесенная к результату измерения

Вам необходимо подготовить средство измерение к поверке. С какой целью проводится поверка приборов? Выберите правильный вариант ответа.

- тарировки шкалы образцового прибора

периодического сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых

обследования и определение погрешности поверяемого прибора

механической чистки приборов

ремонта приборов

Что называется классом точности измерительного прибора? Выберите правильный вариант ответа.

- характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения

характеристика прибора, обозначающая ошибку измерения

характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных погрешностей, влияющих на точность измерения

характеристика прибора, обозначающая относительную погрешность измерений

характеристика прибора, обозначающая абсолютную погрешность измерений

Вы контролируете работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. Какое из определений наиболее верно отражает понятие «средство измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- техническое средство, предназначенное для измерений

- техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормируемые метрологические характеристики

- техническое средство, соответствующее установленным нормам

- электроизмерительный прибор

- прибор, имеющий шкалу и способ фиксации измеренного значения

Для определения допустимого отклонения рабочих параметров вам необходимо рассчитать абсолютную ошибку выполненного измерения температуры. В соответствии с какой формулировкой вы сможете ее рассчитать? Выберите правильный вариант ответа.

- разность действительного и измеренного значения физической величины

- сумма действительного и измеренного значения физической величины

- отношение действительного значения физической величины к измеренному

- отношение измеренного значения физической величины к действительному

- разность измеренного значения физической величины и уставки

Вам необходимо произвести дистанционное (бесконтактное) измерение температуры спецоборудования. Какой прибор при данной операции вы будите использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- фотометр

- пирометр

- термометр

- датчик Холла

- гигрометр

Для обеспечения радиационной безопасности при обращении с ТРО Вам необходимо использовать приборы дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения. Какого виды дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения не существует? Выберите правильный вариант ответа.

- текущий контроль

оперативный контроль

аварийный контроль

- специальный контроль

Что не запрещено делать в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде? Выберите правильный вариант ответа.

- пребывание сотрудников без необходимых средств индивидуальной защиты

прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностями

хранение пищевых продуктов

хранение табачных изделий

хранение домашней одежды

выполнение огневых работ с помощью газосварочного оборудования

Преграда на пути распространения ионизирующего излучения, радиоактивного вещества (радионуклидов) в окружающую среду имеет название _________. Вставьте пропущенное слово на место прочерка

- барьер

Вам необходимо провести разделение радиоактивных отходов на основе значений периода полураспада входящих с состав радионуклидов. Какие РАО вы отнесете к категории «Долгоживущие отходы»? Выберите правильный вариант ответа.

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 15 суток

радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 10 лет

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 30 лет

радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 50 лет

радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 100 лет

На рисунке представлена схема центробежного насоса. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Каждый номер элемента на изображении может быть использован только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Название элемента | Номер элемента на изображении |
| --- | --- |
| рабочее колесо |  |
| вал |  |
| корпус |  |
| лопасть |  |
| сальник |  |

Вами был проведен ремонт неисправного оборудования. Где обязательно должна производиться запись о проведенном ремонте? Выберите правильный вариант ответа.

- в паспорте оборудования

- в акте сдачи-приемки работ

- в журнале инструктажей

- в журнале учета

- в руководстве завода-изготовителя

Вам необходимо выполнить операцию по отключению резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов. Какой(ие) элемент(ы) запорной арматуры необходимо использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- заглушки

- обратный клапан и заглушку

- обратный клапан

- задвижки

- обратный клапан и задвижку

На технологическом оборудовании установлены различные приборы для изменения давления. Из перечисленных видов приборов для измерения давления исключите несуществующий вид. Выберите правильный вариант ответа.

- приборы давления с упругими чувствительными элементами

жидкостные приборы давления

дифференциальные манометры

оптические приборы давления

- приборы давления электрические

Для внесения показаний в оперативный журнал вам необходимо выразить измеренные показания в Па. Прибор по измерению давления имеет размерность шкалы в кгс/м2. На какое число необходимо умножить измеренный результат в кгс/м2 чтобы получить значение в Па? Выберите правильный вариант ответа.

- 0,201

0,102

1,200

1,200

1·106

Вам необходимо провести разделение радиоактивных отходов по категориям. В каких единицах измеряется удельная активность? Выберите правильный вариант ответа.

- мкЗв/ч

рентген

кБк/кг

мг/дм3

кмоль/м3

Два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерений температуры имеют название _________. Вставьте пропущенное слово на место прочерка.

- термопара

Вам необходимо провести сортировку ТРО по способам их дальнейшей переработки. Установите соответствие между способами переработки отходов и их видами. Каждый вид отходов может быть использован один раз или не использован вообще.

| Способ переработки | Вид отходов |
| --- | --- |
| сжигаемые |  |
| прессуемые |  |
| не перерабатываемые |  |

- перчатки, лепестки, пластикат, спецодежда

теплоизоляция

бетон, кирпич, песок

металлические отходы

Какой из перечисленных способов не используется для компактирования твердых радиоактивных отходов? Выберите правильный вариант ответа.

- бактериологическая переработка

плавление

прессование

сжигание

цементирование

# 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

# 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

Задание №1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях

Трудовая функция: B/01.4 Управление спецоборудованием по переработке ТРО; В/03.4 Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования

Типовое задание:

- Укажите порядок подготовки спецоборудования к вводу в работу.

- С использованием симулятора виртуальной реальности выполните обход и осмотр спецоборудования и коммуникаций.

- Расскажите способы применения средств индивидуальной защиты и/или коллективной защиты, которые необходимо использовать при переработке ТРО.

- Расскажите, какие средства измерения используются на спецоборудовании и коммуникациях.

- Расскажите какие типичные неисправности могут возникнуть на используемом оборудовании. Ваши действия при выявлении неисправности.

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы переработки ТРО различными способами (прессование, сжигание, цементирование, битумирование, остекловывание), VR-шлем.

- Максимальное время выполнения задания: 60 минут

Критерии оценки:

За каждый правильно выполненный пункт задания  – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы).

При частично правильном ответе  –  по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации).

Задание выполнено полностью – 10 баллов.

# 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (4 уровень квалификации) принимается при успешном прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов.

# 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 ноября 2015 г. №846н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов»

– Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09)

– Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10)

– Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) (СП 2.6.6.1168-02)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-020-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций» (НП-002-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» (НП-058-14)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16)

– ГОСТ Р 50996-96 Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

– ГОСТ Р 50927-96 Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования

– ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования

# Footnotes

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио