УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «___» _____ 2017 г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист (инженер) в области технического обслуживания и ремонта

на атомной станции

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Инженерное обеспечение регламентных работ по типовому техническому обслуживанию и ремонту оборудования и трубопроводов технологических систем»……………………………………………………………………………………………………4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка, организация и анализ процедур технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем» ..…………..11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Планирование, организация и контроль технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем»……...…......18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………...…24

I. Общие сведения

| Инженерно-техническое обеспечение ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем атомной электростанции (АЭС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования технологических систем АЭС для выработки тепловой и электрической энергии |
| Группа занятий: |
| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики | 2145 | Инженеры-механики |

| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Инженерное обеспечение регламентных работ по типовому техническому обслуживанию и ремонту оборудования и трубопроводов технологических систем | 6 | Подготовка регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) систем нормальной эксплуатации | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Определение объёмов подготовительных работ при проведении плановых ремонтов по категориям | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка и сопровождение документации на ТОиР | А/03.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение текущего документооборота, производственно-технической документации при выполнении работ по ТОиР | А/04.6 | 6 |
| В | Разработка, организация и анализ процедур технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем | 7 | Организация и контроль работы ремонтного персонала | В/01.7 | 7 |
|  |  |  | Выполнение работ ТОиР | В/02.7 | 7 |
|  |  |  | Анализ выполненных работ по ТОиР и разработка мер повышения их качества | В/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по своевременному устранению дефектов и неисправностей ремонтным персоналом | В/04.7 | 7 |
| C | Планирование, организация и контроль технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем | 7 | Анализ технического состояния оборудования и трубопроводов технологических систем | С/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и планирование ТОиР оборудования и трубопроводов по ремонтным циклам | С/02.7 | 7 |
|  |  |  | Координация и контроль деятельности подчиненного персонала и персонала подрядных организаций | С/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерное обеспечение регламентных работ по типовому техническому обслуживанию и ремонту оборудования и трубопроводов технологических систем | Код | А | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер 2-й категории Инженер 1-й категории Инженер по ремонту Инженер-технолог (по ремонту) Инженер по техническому контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (техническое непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией – не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией и повышение квалификации по профилю деятельности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 2145 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 22509 | Инженер-механик |
|  | 42525 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
|  | 22721 | Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования атомной станции |
| ОКСО | 150300 | Прикладная механика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) систем нормальной эксплуатации | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка графиков регламентов (программ) технического обслуживания и ремонта (ТОиР), замены оборудования |
| --- | --- |
|  | Выявление, составление и ведение перечня однотипного оборудования подразделения-владельца для выполнения ТОиР |
|  | Выполнение работ по подготовке подразделения АЭС к самообследованию на предмет готовности к ремонту |
|  | Организация и проведение работы по входному контролю оборудования, материалов и запасных частей |
|  | Разработка программ по контролю металла, организация поверки и калибровки средств измерений. |
|  | Обеспечение и проверка работоспособности средств технологического оснащения, включая средства контроля и измерений |
|  | Выполнение мониторинга и анализа результатов эксплуатации и ремонтов оборудования, в автоматизированной системе управления технической документацией (АСУТД) концерна |
|  | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования |
|  | Выполнение организационно-технических мероприятий при выполнении работ на вскрытом оборудовании |
|  | Подготовка выполнения работ в режимных и пусконаладочных испытаниях |
|  | Обеспечение взаимосвязи между подрядными организациями и смежными подразделениями при проведении ремонтных работ |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Обеспечение поддержания противопожарного режима в помещениях, чистоты на рабочих местах |
|  | Организация эксплуатации бытовой, компьютерной техники на рабочих местах |
| Необходимые умения | Анализировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности оборудования и условий его безопасной эксплуатации |
|  | Заполнять бланки, формуляры заявок на ремонт помещений |
|  | Взаимодействовать с органами федеральных надзорных служб |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
|  | Соблюдать санитарные правила и нормативы |
|  | Контролировать графики участия персонала в противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Выполнять требования экологической безопасности в эксплуатационной деятельности |
|  | Пользоваться контрольными средствами, приборами и устройствами, применяемые при проверке, наладке и испытаниях обслуживаемого оборудования |
| Необходимые знания | Делопроизводство |
|  | Информационные технологии и программное обеспечение |
|  | Принципы работы эксплуатируемого оборудования, трубопроводов и технологических систем |
|  | Расположение зданий, сооружений, помещений и производственных территорий цеха |
|  | Правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Основы электротехники, механики, гидравлики, водоподготовки |
|  | Методические и нормативные правовые акты по ТОиР |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции |
|  | Программы обеспечения качества при ТОиР |
|  | Требования охраны труда при ТОиР |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Определение объёмов подготовительных работ при проведении плановых ремонтов по категориям | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка годового плана и графика ремонта оборудования подразделения-владельца |
| --- | --- |
|  | Разработка и корректировка плана затрат по выделенному лимиту на ремонт оборудования |
|  | Определение потребности в материальных и трудовых ресурсах для выполнения ремонта по категориям оборудования |
|  | Определение дополнительных объёмов ремонта по результатам предремонтных испытаний и дефектации оборудования |
|  | Определение и обеспечение закупочной деятельности по недостающей технологической документации на ремонт оборудования |
|  | Обеспечение деятельности по приобретению материально-технических ресурсов для восполнения страхового запаса запасных частей, узлов и оборудования |
|  | Разработка объёмов ремонта с учётом отказов оборудования в межремонтный период, данных диагностирования, технических решений |
|  | Определение объёмов проектирования и монтажа дополнительных средств и систем в обеспечение ремонта |
|  | Контроль за расходованием лимитов по ремонтному фонду подразделения и проверка смет на ремонты по категориям |
|  | Составление проекта ведомости объёма работ по модернизации систем и оборудования (ПСЭ) |
|  | Обеспечение заполнения и поддержания в актуальном состоянии баз данных по ТОиР оборудования |
| Необходимые умения | Анализировать ведомости дефектов и планирования объемов работ по оборудованию и трубопроводам в зависимости от категории ремонта |
|  | Определять полноту и правильность отчетных данных по объёмам подготовки к ТОиР |
|  | Анализировать качество оборудования по результатам предремонтных и диагностических испытаний |
|  | Производить оформление актов на подготовительные работы по ремонту оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать графики и ведомости объёмов работ по категориям ремонтов |
|  | Анализировать аварии и отказы в работе оборудования в соответствии с действующими инструкциями, режимными картами |
|  | Производить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации персонала |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт проведения ТОиР |
|  | Контролировать подготовку оборудования и технологической оснастки к выполнению ремонтных работ |
|  | Определять полноту и правильность отчетных данных по ТОиР оборудования, подлежащего ремонту по категориям |
| Необходимые знания | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Оборудование, блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование технологических систем |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем, формуляры на них |
|  | Правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Методические и нормативные правовые акты по эксплуатации оборудования и коммуникаций |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и сопровождение документации на ТОиР | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и сопровождение документации на предупредительное техническое обслуживание по регламентам и техническому состоянию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по разработке ведомостей объемов работ и графиков ремонтов по категориям оборудования и трубопроводов систем подразделения-владельца |
|  | Разработка и согласование программ пред- и послеремонтных испытаний оборудования |
|  | Разработка комплектов технологической документации по категориям ремонта, в том числе с применением анимационного и трёхмерного моделирования |
|  | Выполнение приемки и обеспечение хранения отчетной документации на ремонт оборудования и трубопроводов |
|  | Выполнение работ по составлению, согласованию годовых и текущих заявок на оборудование, материалы и инструмент |
|  | Выполнение оформления и подготовки документации для составления сводных отчетов по модернизации, реконструкции и ремонту оборудования и трубопроводов, закрепленных за подразделением-владельцем |
|  | Осуществление обмена информацией через сетевые коммуникации с другими подразделениями АЭС в соответствии с установленным разграничением прав доступа |
|  | Организация разработки и сопровождение производственно-технической документации (ПТД) и регламентов ТОиР |
|  | Документирование ТОиР зданий и сооружений, железнодорожных путей, оформление документации на списание основных средств |
| Необходимые умения | Составлять отчеты, сводную документацию |
|  | Документировать замечания и изменения в производственно-технологической документации |
|  | Оформлять результаты контроля состава и правильности ведения оперативно-технической документации |
|  | Производить оценку деятельности и мотивацию действий персонала |
|  | Контролировать графики ремонтов по категориям оборудования и трубопроводов |
|  | Контролировать графики работ по модернизации и продления срока эксплуатации (ПСЭ) |
|  | Производить работы с информацией на различных видах носителей |
|  | Применять и учитывать отчетную документацию при ремонте оборудования и трубопроводов |
|  | Применять современные информационные технологии |
|  | Оформлять результаты входного контроля продукции в соответствии с установленными на АЭС требованиями на закреплённом участке |
|  | Составлять отчетную документацию, оформлять технические решения на подготовку ремонтных работ, |
|  | Контролировать графики технического обслуживания и ремонта защитных сооружений и объектов физической защиты АЭС |
|  | Составлять экспертные технические заключения о соответствии закупаемой продукции заявленным техническим требованиям |
| Необходимые знания | Расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование, закрепленное за подразделением |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем и формуляры на них |
|  | Оформление документации в рамках закупочных процедур |
|  | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главная электрическая схема атомной станции, электрическая схема питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение текущего документооборота, производственно-технической документации при выполнении работ по ТОиР | Код | А/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение обходов рабочих мест ремонтного персонала согласно утвержденного графика и документирование результатов с оценкой правильности ведения ремонтных работ, состояния оборудования и технологических систем |
| --- | --- |
|  | Систематический контроль поддержания работоспособности оборудования систем нормальной эксплуатации в межремонтный период |
|  | Обеспечение своевременного устранения выявленных дефектов оборудования оперативным и/или ремонтным персоналом |
|  | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся ТОиР |
|  | Организация разработки и сопровождение ПТД на ТОиР при выявлении ухудшения технического состояния или отказах |
|  | Доклад вышестоящему руководству о неисправностях оборудования, о возгораниях, несчастных случаях, происшедших в цеховых помещениях, о замечаниях со стороны надзорных органов |
|  | Определение объема подготовительных и ремонтных работ по оборудованию подразделения-владельца при ремонтах резервируемого оборудования |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Осуществление контроля выполнения объемов, сроков и качества технического обслуживания и ремонтов оборудования |
|  | Выполнение работ в соответствии с должностными полномочиями в ходе режимных и пусконаладочных испытаний |
|  | Составление графиков работ ремонтного персонала по указанию руководства |
|  | Выполнение и документирование приемки оборудования из ремонта в эксплуатацию в составе комиссий |
|  | Учет и анализ затрат на ТОиР и данных о надежности оборудования, разработка мероприятий по повышению качества ремонтов оборудования подразделения-владельца |
| Необходимые умения | Осуществлять обходы оборудования и рабочих мест в соответствии с графиками |
|  | Анализировать техническое состояние оборудования и технологических систем на закреплённом участке |
|  | Определять готовность оборудования систем нормальной эксплуатации на закреплённом участке |
|  | Определять степень влияния выявленных дефектов на техническое состояние оборудования |
|  | Анализировать отклонения от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах |
|  | Определять объем подготовительных и ремонтных работ резервируемого оборудования |
|  | Применять приемы качественной подготовки к проведению ремонтов объектов ТОиР |
|  | Анализировать выполнение объемов, сроков и качества ТОиР оборудования подразделения-владельца |
|  | Использовать результаты дефектации оборудования для систематизации в базы данных дефектов и неисправностей |
|  | Соблюдать регламенты режимных испытаний и пусконаладочных работ на закреплённом участке |
|  | Осуществлять приемку оборудования из ремонта в пусконаладку и эксплуатацию |
|  | Применять информационные технологии и средства связи |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности отремонтированного оборудования до ввода в эксплуатацию |
|  | Составлять отчётную документацию |
| Необходимые знания | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС |
|  | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, закрепленных за цехом |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования, устройство и порядок его работы, паспортные данные и пределы безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Применяемые в конструкциях материалы и их эксплуатационные свойства |
|  | Методические и нормативные правовые акты по эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением АЭС, и коммуникаций |
|  | Технические условия, стандарты по монтажу, ремонту, наладке, испытаниям оборудования, закрепленного за подразделением АЭС |
|  | Методы анализа технического состояния оборудования, закрепленного за подразделением АЭС |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии |
|  | Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные положения и правила культуры безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка, организация и анализ процедур технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем | Код | В | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер по ремонту Руководитель группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (техническое непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трёх лет в области использования объектов атомной и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 2145 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер по ремонту |
|  | - | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
|  | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 22509 | Инженер-механик |
|  | 42525 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
|  | 22721 | Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования атомной станции |
| ОКСО | 150300 | Прикладная механика |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы ремонтного персонала | Код | В/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство подчиненным ремонтным персоналом |
| --- | --- |
|  | Контроль дисциплины труда подчиненного ремонтного персонала |
|  | Обеспечение ведения и контроль оперативных переговоров подчиненным ремонтным персоналом |
|  | Выполнение расстановки и проведение инструктажей ремонтного персонала |
|  | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда ремонтного персонала |
|  | Работа в комиссии по проверке знаний подчиненного ремонтного персонала в соответствии с должностными полномочиями |
|  | Ознакомление с календарно-сетевым графиком ремонта оборудования, выдача наряд - допусков и координация работ |
|  | Оценка и документирование результатов деятельности ремонтного персонала |
|  | Обеспечение выполнения ремонтным персоналом заданий по объемам, качеству, срокам производимых работ |
|  | Планирование рабочего времени, выявление и разрешение проблемных ситуаций, оптимизация расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Организация прохождения медицинского осмотра подчиненного ремонтного персонала в соответствии с графиками |
|  | Поддержание и контроль необходимого уровня квалификации ремонтного персонала |
|  | Стимулирование достижения запланированных результатов подчиненным ремонтным персоналом |
| Необходимые умения | Контролировать трудовую дисциплину ремонтного персонала |
|  | Мотивировать подчиненных работников на выполнение заданий по объемам, качеству и срокам производимых работ |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Производить понятную для персонала расстановку по рабочим местам |
|  | Координировать выполнение работ ремонтным персоналом по производственным заданиям |
|  | Определять степень влияния выявленных дефектов на техническое состояние оборудования подразделения-владельца |
| Необходимые знания | Организация работы с персоналом |
|  | Основы конфликтологии и психологии |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Система менеджмента качества технического обслуживания в составе АЭС |
|  | Современные средства связи и обмена информацией |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие методические и нормативные правовые акты по организации работы с персоналом |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ ТОиР | Код | В/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль и систематизация качества предупредительного технического обслуживания в соответствии с регламентами и по техническому состоянию объектов ТОиР |
| --- | --- |
|  | Контроль и систематизация качества корректирующего технического обслуживания при функциональных отказах и ухудшении состояния оборудования |
|  | Оперативная организация ремонтных работ при отказах оборудования |
|  | Рациональная организация и контроль исполнения календарно-сетевых графиков ремонтов объектов ТОиР |
|  | Непосредственное выполнение ремонта оборудования систем технологического контроля, регулирования, защиты и управления (СТКРЗиУ) и других сложных инженерных объектов |
|  | Выполнение проверки (испытаний) систем и оборудования после ремонта для выявления оценки его качества |
|  | Выполнение мониторинга и анализа результатов в течение периода подконтрольной эксплуатации отдельных систем АЭС и основных установок подразделения-владельца |
|  | Выполнение работ в составе рабочих комиссий по оценке технического состояния и соответствия установленным техническим требованиям объектов ТОиР |
|  | Выявление доминирующих факторов деградации и повреждаемости оборудования и трубопроводов подразделения-владельца |
|  | Подготовка отчетов по модернизации, реконструкции и ремонту оборудования и трубопроводов, закрепленных за подразделением-владельцем |
|  | Анализ и оценка эффективности ремонта по категориям в соответствии с установленными показателями для выработки мер по её повышению |
|  | Заполнение и поддержание в актуальном состоянии баз данных по ТОиР оборудования и трубопроводов |
|  | Внедрение в практику ТОиР технологий жизненного цикла изделий |
| Необходимые умения | Контролировать графики ремонтов по состоянию и модернизации оборудования и трубопроводов |
|  | Применять современные технологии жизненного цикла изделий |
|  | Производить работы на основе электронного документооборота |
|  | Выполнять подготовку ТОиР на основе интегрированной логистической поддержки |
|  | Анализировать записи о произведенных ремонтах, реконструкциях, модернизациях в паспортах оборудования и трубопроводов |
|  | Применять инженерные методы расчётов и оценок состояния оборудования и трубопроводов |
|  | Производить работы с информацией на различных видах носителей |
|  | Применять и учитывать отчетную документацию при ремонте оборудования и трубопроводов |
|  | Применять современные информационные технологии |
| Необходимые знания | Делопроизводство и электронный документооборот |
|  | Информационные технологии и программное обеспечение |
|  | Принципы работы эксплуатируемого оборудования, трубопроводов и технологических систем, закрепленных за подразделением |
|  | Электронные средства связи и технического обеспечения информационной деятельности |
|  | Правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Методические и нормативные правовые акты по ТОиР |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции |
|  | Программы обеспечения качества при ТОиР |
|  | Требования охраны труда при ТОиР |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Анализ выполненных работ по ТОиР и разработка мер повышения их качества | Код | В/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение приемки и обеспечение хранения отчетной документации на ремонты по категориям оборудования и трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Анализ хода и сроков выполнения работ по ТОиР, модернизации и управлению ресурсными характеристиками |
|  | Выработка решений по результатам ремонтов с применением автоматизированной системы управления технической документацией (АСУТД) концерна |
|  | Разработка мероприятий, направленных на совершенствование технологии ремонта и поддержания оборудования в работоспособном состоянии |
|  | Анализ результатов контроля технического состояния и оценка выработанного и остаточного ресурсов оборудования и трубопроводов по результатам обследований, технических освидетельствований, дефектаций, ремонтов |
|  | Приемка объектов ТОиР подразделения-владельца после ремонта и модернизации |
|  | Составление отчетной документации на выполненные работы по мероприятиям модернизации, замены оборудования и ПСЭ |
|  | Составление годовых и текущих заявок на оборудование, материалы и инструмент |
|  | Учет и анализ затрат на ТОиР и данных о надежности оборудования, разработка мероприятий по повышению качества ТОиР оборудования, закрепленного за цехом |
|  | Ведение базы данных по дефектам и функциональным отказам |
|  | Выполнение инженерных расчетов и аттестационных оценок состояния оборудования и трубопроводов для установления механизмов образования и развития недопустимых дефектов |
| Необходимые умения | Анализировать техническое состояние оборудования и технологических систем оборудования, закрепленного за подразделением-владельцем |
|  | Определять техническое состояние оборудования систем нормальной эксплуатации оборудования подразделения - владельца |
|  | Анализировать отклонения от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах |
|  | Определять объем подготовительных и ремонтных работ |
|  | Применять приемы качественной подготовки к проведению ремонтов объектов ТОиР |
|  | Анализировать выполнение объемов, сроков и качества ТОиР |
|  | Организовывать использование результатов обследований, технических освидетельствований, дефектации и ремонтов оборудования для систематизации дефектов и неисправностей |
|  | Составлять отчетную документацию |
|  | Применять инженерные методы расчётов и оценок состояния оборудования и трубопроводов |
|  | Соблюдать регламенты режимных испытаний и пусконаладочных работ |
|  | Осуществлять приемку оборудования из ремонта и вновь поставляемого оборудования |
|  | Применять информационные технологии и средства связи |
| Необходимые знания | Делопроизводство и электронный документооборот |
|  | Информационные технологии и программное обеспечение |
|  | Принципы работы эксплуатируемого оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного отделения |
|  | Электронные средства связи и технического обеспечения информационной деятельности |
|  | Правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по своевременному устранению дефектов и неисправностей ремонтным персоналом | Код | В/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль технического состояния систем и оборудования, включая данные по эксплуатации и от систем диагностирования |
| --- | --- |
|  | Планирование и выполнение работ по техническому обслуживанию объектов ремонта - проверка (испытания) на работоспособность, контроль металла и сварных соединений, частичная разборка оборудования |
|  | Своевременное документирование обнаруженных дефектов и неисправностей оперативным и ремонтным персоналами |
|  | Организация непланового ремонта по факту функционального отказа или нарушения эксплуатационных пределов оборудования и трубопроводов |
|  | Своевременная разработка перечней плановых документов ремонта энергоблоков АЭС и организационно-распорядительных документов по подготовке к ремонту |
|  | Выполнение приемки и обеспечение хранения технической и отчетной документации на ремонт оборудования и трубопроводов |
|  | Составление, согласование годовых и текущих заявок на оборудование, материалы и инструмент |
|  | Изучение комплектов технологической документации на ремонты по категориям |
|  | Выполнение предремонтных испытаний и дефектации объектов ТОиР, с оформлением дополнительных ведомостей объёмов ремонта |
|  | Выполнение работ по расследованию причин отказов оборудования подразделения-владельца в составе рабочих комиссий |
|  | Анализ выявленных при ремонте дефектов оборудования и его отказов с подготовкой документов на внесение изменений в программы и графики предупредительного технического обслуживания |
|  | Периодическая актуализация технической ремонтной и производственно-технологической документации на объекты ТОиР |
| Необходимые умения | Составлять отчеты, сводную документацию |
|  | Документировать замечания и изменения в производственно-технологической документации на ремонт |
|  | Анализировать замечания и изменения в ремонтной документации |
|  | Оформлять результаты контроля состава и правильности ведения производственно-технической и ремонтной документации |
|  | Производить оценку деятельности и мотивацию действий персонала |
|  | Контролировать графики ремонтов по категориям |
|  | Анализировать записи о произведенных ремонтах, реконструкциях, модернизациях в паспортах объектов ремонта |
|  | Производить работы с информацией на различных видах носителей |
|  | Применять и учитывать отчетную документацию при ремонте оборудования и трубопроводов |
|  | Применять в работе современные информационные решения и средства связи |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
| Необходимые знания | Принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности теплотехнических систем и оборудования |
|  | Информационные технологии |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии (требования органов государственного надзора) |
|  | Устройство и правила безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Расположение оборудования и трубопроводов, рабочих мест |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции реакторного отделения АЭС |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль технического обслуживания и ремонта оборудования и трубопроводов технологических систем | Код | С | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель начальника цеха (отделения) по ремонту |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (техническое непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на объектах использования атомной энергии в должностях с возрастающей ответственностью |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 2145 | Инженеры-механики |
|  | - | Начальник участка |
| ОКПДТР | 25114 | Начальник цеха |
| ОКСО | 150300 | Прикладная механика |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ технического состояния оборудования и трубопроводов технологических систем | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение объема подготовительных и ремонтных работ по оборудованию подразделения-владельца при проведении ремонтов по категориям |
| --- | --- |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Проверка результатов предремонтных испытаний, дефектации после разборки оборудования, по данным технического диагностирования объектов ТОиР подразделения-владельца |
|  | Осуществление анализа выполнения объемов, сроков и качества ТОиР объектов ремонта |
|  | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования закрепленного подразделением АЭС |
|  | Организация и анализ технического состояния оборудования со специалистом по ремонту групп однотипного оборудования, оперативным персоналом, подрядной ремонтной организацией |
|  | Организация исполнения приказов, распоряжений и директивных материалов в установленные руководством подразделением сроки, обеспечение своевременного выполнения предписаний и указаний органов надзора и контролирующих подразделений АЭС |
|  | Осуществление контроля за правильностью эксплуатации оборудования подразделения-владельца |
|  | Контроль за обеспеченностью ремонтного персонала деталями, запасными частями, спецоснасткой, спецприспособлениями, сборочными узлами и единицами |
|  | Анализ результатов послеремонтной проверки (испытаний) объектов ремонта при пуске и на рабочих и испытательных режимах |
| Необходимые умения | Принимать к рассмотрению результаты входного контроля оборудования, трубопроводов, запчастей, приборов, материалов, полуфабрикатов |
|  | Анализировать отказы и нарушения в работе оборудования и трубопроводов |
|  | Применять приемы эффективного планирования рабочего времени личного и ремонтного персонала |
|  | Эффективно расходовать запчасти, материалы, топливо, энергию |
|  | Применять и учитывать отчетную документацию при ремонте оборудования и трубопроводов |
|  | Производить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации реакторного оборудования |
|  | Анализировать результаты послеремонтной проверки объектов ремонта при пуске и на рабочих и испытательных режимах |
|  | Применять современные информационные технологии |
|  | Учитывать территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
| Необходимые знания | Требования надзорных органов в части реализации трудовой функции |
|  | Реакторное оборудование, блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование АЭС |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем, формуляры на них |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Технология металлообработки, сварки и наплавки |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главная электрическая схема атомной станции, электрическая схема питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности АЭС |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и планирование ТОиР оборудования и трубопроводов по ремонтным циклам | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и организация работ по регламентному техническому обслуживанию и ремонту оборудования |
| --- | --- |
|  | Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту по техническому состоянию, включая отказы оборудования |
|  | Организация типовых форм и контроль документооборота при проведении ТОиР |
|  | Обеспечение оперативных и качественных расследований нарушений в работе оборудования, выявление причин, вызвавших их, и разработка корректирующих мероприятий по их устранению на закрепленном участке |
|  | Организация и координация работ по непрерывному мониторингу состояния оборудования и трубопроводов на закреплённом участке |
|  | Контроль за предоставлением отчетной документации по контролю технического состояния и ремонту оборудования и трубопроводов |
|  | Обеспечение деятельности ремонтного персонала материально-техническими ресурсами (МТР), учет и проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств |
|  | Организация заявок для закупочной (договорной) деятельности по обеспечению ремонтов по категориям (ремонтным циклам) |
|  | Разработка рабочих программ (регламентов), графиков и ведомостей объектов ТОиР подразделения-владельца |
|  | Выполнение учёта и анализа затрат на ТОиР и данных о надёжности оборудования, разработка мероприятий по повышению качества ТОиР оборудования и трубопроводов |
|  | Организация деятельности по входному контролю оборудования, материалов и запасных частей |
| Необходимые умения | Применять приемы эффективного планирования рабочего времени личного и подчиненного оперативного персонала |
|  | Применять методы планирования рационального расходования запчастей, материалов, топлива, энергии |
|  | Производить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт ТОиР оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать типовые формы и шаблоны документооборота при проведении ТОиР |
|  | Применять приемы качественной подготовки к проведению ремонтов объектов ТОиР |
|  | Применять современные информационные технологии и средства связи |
| Необходимые знания | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта трубопроводов и оборудования технологических систем, формуляры на них |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила в области промышленной безопасности, природоохранной деятельности |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ТОиР |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Координация и контроль деятельности подчиненного персонала и персонала подрядных организаций | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение номенклатуры оборудования, ремонтируемого подрядным способом на основе долгосрочных отношений |
| --- | --- |
|  | Организация и координация сложных и аварийных работ подрядным способом с использованием специализированной оснастки |
|  | Контроль и координация работ по техническому обслуживанию оборудования и трубопроводов, выполняемых ремонтным персоналом АЭС и персоналом подрядных организаций |
|  | Планирование и контроль расстановки ремонтного персонала, обеспечение санитарно-бытовых условий, проведение инструктажей по обеспечению безопасного производства работ |
|  | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда подчиненных работников |
|  | Контроль компетентности, знаний, умений ремонтного персонала в составе комиссий |
|  | Планирование производственных заданий и координация выполняемых работ |
|  | Планирование и координация разработки, сопровождения нормативно-технической и производственно-технической документации в рамках ремонтов по категориям |
|  | Планирование рабочего времени, выявление и разрешение проблемных ситуаций, оптимизация расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Обеспечение выполнения подчиненным персоналом и персоналом подрядных организаций ремонтов по объемам, качеству и срокам проводимых работ |
|  | Контроль эффективности ремонта с привлечением подрядных организаций |
|  | Обеспечение функционирования и совершенствования системы обеспечения качества (СМК) и экологического менеджмента (СЭМ) при выполнении ремонтов |
|  | Организация работы с ремонтным персоналом в части подготовки на должность, поддержания квалификации, дополнительного профессионального образования и повышения квалификации |
| Необходимые умения | Контролировать трудовую дисциплину подчиненного персонала |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Производить понятную для персонала расстановку по рабочим местам |
|  | Координировать выполнение работы по производственным заданиям |
|  | Оформлять документацию на ремонт основных фондов |
|  | Взаимодействовать с органами федеральных надзорных служб |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
|  | Соблюдать санитарные правила и нормативы |
|  | Рассчитывать показатели эффективности ремонтов |
|  | Использовать права и полномочия для стимулирования персонала |
| Необходимые знания | Формы и методы организации работы с персоналом |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Система менеджмента качества технического обслуживания |
|  | Современные средства связи и обмена информацией |
|  | Правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Требования охраны труда и электробезопасности |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация организаций, участвующих в реализации ядерных инновационных проектов «Национальный ядерный инновационный консорциум», г. Москва |
| --- |
|  | Исполнительный директор Кондаков Владимир Вениаминович |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), г. Москва |
| --- | --- |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор вида экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.