УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер по испытаниям технологических систем объектов использования атомной энергии

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция	4

3.2. Обобщенная трудовая функция	7

3.3. Обобщенная трудовая функция	10

IV. Сведения об организациях-разработчиках                     профессионального стандарта	13

# I. Общие сведения

| Испытания технологических систем объектов использования атомной энергии перед вводом в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Организация и проведение испытаний на этапе пусконаладочных работ для проверки соответствия технологических систем и оборудования проекту ОИАЭ и требованиям нормативных документов |
| Группа занятий: |
| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве) | 2145 | Инженер по наладке и испытаниям |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка к проведению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | 6 | Проверка полноты и комплектности отчетных документов о готовности технологических систем к производству пусконаладочных работ | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка монтажной готовности системы или оборудования и строительной готовности помещений к производству испытаний | A/02.6 | 6 |
| B | Проведение испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | 6 | Подготовка к выполнению испытаний технологических систем и оборудования | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение наладки и функциональных испытаний элементов и/или режимов работы технологической системы или оборудования и комплексного опробования. | B/02.6 | 6 |
| C | Организация и контроль проведения испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | 7 | Разработка программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке системы или оборудования к предстоящим испытаниям | C/02.7 | ? |
|  |  |  | Контроль за проведением испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ и разработкой отчетной документации | C/03.7 | 7 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Подготовка к проведению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по наладке и испытаниям 2 категории Инженер по наладке и испытаниям |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения пожарно-техническому минимуму Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2145 | Инженер по наладке и испытаниям |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКСО, | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.27.03.04 | Управление в технических системах |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проверка полноты и комплектности отчетных документов о готовности технологических систем и оборудования к проведению испытаний | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение перечня отчетных документов для приемки технологической системы и оборудования ОИАЭ для производства испытаний |
|  | Проверка представленных отчетных документов о готовности технологических систем и оборудования ОИАЭ к проведению испытаний на комплектность в соответствии с требованиями нормативных документов |
|  | Проверка представленных документов на полноту данных о готовности технологических систем и оборудования ОИАЭ к проведению испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов |
|  | При выявлении некомплектности и несоответствий, запрос дополнительной информации в установленном порядке |
| Необходимые умения | Выявлять несоответствия отчетных документов требованиям нормативных документов в части комплектности |
|  | Выявлять несоответствия отчетных документов требованиям нормативных документов в части содержания |
|  | Оформлять запросы на предоставление дополнительной информации в установленном порядке |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения ПНР на технологическом оборудовании |
|  | Организация и порядок проведения пусконаладочных работ технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Порядок сдачи-приемки технологических систем и оборудования ОИАЭ для производства пусконаладочных работ |
|  | Перечень подготовительных работ перед сдачей технологических систем и оборудования ОИАЭ для производства пусконаладочных работ |
|  | Состав отчетных документов о готовности технологических систем и оборудования ОИАЭ к испытаниям |
|  | Требования к содержанию отчетных документов о готовности технологических систем и оборудования ОИАЭ к испытаниям |
|  | Нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение пусконаладочных работ на ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проверка монтажной готовности системы или оборудования и строительной готовности помещений к производству испытаний | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение объектов оценки при проверке монтажной готовности системы или оборудования ОИАЭ к производству испытаний |
|  | Планирование работ по проверке монтажной готовности системы или оборудования ОИАЭ к производству испытаний |
|  | Оценка соответствия монтажной готовности системы или оборудования ОИАЭ требованиям соответствующей программы и методики пусконаладочных работ |
|  | Оценка соответствия готовности вспомогательных и смежных систем, обеспечивающих выполнение испытаний системы или оборудования ОИАЭ в период пусконаладочных работ |
|  | Оценка возможности безопасного выполнения пусконаладочных работ на системе или оборудовании ОИАЭ |
|  | Оценка готовности помещений ОИАЭ, в которых расположена система или оборудование, к производству испытаний системы или оборудования |
|  | Оценка готовности эксплуатационного (оперативного) персонала к выполнению оперативных переключений штатного (проектного) оборудования, используемого при выполнении пусконаладочных работ на ОИАЭ |
|  | Составление перечня несоответствий в случае их обнаружения |
|  | Оформление документации по результатам оценки в установленном порядке |
| Необходимые умения | Выбирать методы и способы оценки монтажной готовности системы или оборудования ОИАЭ к производству испытаний |
|  | Проверять наличие и правильность оформления отчётных документов для приемки технологических систем и оборудования ОИАЭ для производства пусконаладочных работ |
|  | Определять соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ на ОИАЭ |
|  | Определять работоспособность предусмотренных проектом вспомогательных и смежных систем, обеспечивающих проведение испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Требования проектной и рабочей документации на выполнение строительно-монтажных работ |
|  | Порядок оформления приемки технологических систем и оборудования ОИАЭ к производству пусконаладочных работ |
|  | Требования безопасности помещений, в которых расположены системы и оборудование ОИАЭ |
|  | Методы и способы оценки монтажной готовности системы или оборудования ОИАЭ к производству испытаний |
|  | Проектно-сметная документация, стандарты, строительные нормы и правилам производства работ на ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по наладке и испытаниям 1 категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3-х лет в должности инженера по наладке и испытаниям 2 категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения пожарно-техническому минимуму Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2145 | Инженер по наладке и испытаниям |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКСО | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка к выполнению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение алгоритма действий в ходе подготовки к выполнению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Оценка соответствия исходного состояния смежных и обеспечивающих систем и оборудования (технологических, систем и подсистем АСУ ТП, электротехнических) требованиям программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Оценка соответствия исходного состояния элемента или технологической системы ОИАЭ в целом требованиям программы и методики испытаний и эксплуатационной документации |
|  | Проверка наличия и соответствия качества технологических сред (химобессоленая вода, воздух, азот, минеральные и синтетические масла и т.п.), необходимых для выполнения пусконаладочных работ, требованиям программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Проверка возможности установки и подключения дополнительных к проектным приборов, средств измерения, инструмента и приспособлений, необходимых для контроля, регистрации, обработки и отображения параметров и результатов испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Проверка правильности установки (ограждения) рабочих зон пусконаладочных работ (при необходимости) |
|  | Оформление результатов подготовки к выполнению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ в установленном порядке |
| Необходимые умения | Планировать деятельность по подготовке к проведению испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Определять исходное состояние смежных и обеспечивающих систем и оборудования с использованием соответствующих средств и методов |
|  | Определять исходное состояние элемента или технологической системы ОИАЭ в целом с использованием соответствующих средств и методов |
|  | Выявлять несоответствия исходного состояния смежных и обеспечивающих систем и оборудования, элементов или технологических систем ОИАЭ в целом, требованиям программы и методики испытаний |
|  | Выявлять несоответствия качества технологических сред (химобессоленая вода, воздух, азот, минеральные и синтетические масла и т.п.), необходимых для выполнения пусконаладочных работ, требованиям программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Характеристики технологических систем и оборудования |
|  | Рабочие характеристики технологических систем и оборудования, пределы и условия безопасной эксплуатации |
|  | Средства измерения, инструмент и приспособления, необходимые для контроля, регистрации, обработки и отображения параметров и результатов испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Средства и методы для определения исходного состояния технологических систем и их элементов, подлежащих испытанию |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение наладки и функциональных испытаний элементов и/или режимов работы и комплексного опробования технологической системы или оборудования ОИАЭ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение алгоритма действий в ходе выполнения испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ в соответствии с программой и методикой испытаний |
|  | Выполнение необходимых оперативных переключений перед включением оборудования в работу согласно требованиям программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Осуществление безопасного включения элементов системы в работу |
|  | Контроль параметров состояния введённого в работу элемента системы |
|  | Осуществление изменения состояния системы в целом или элемента системы в отдельности в соответствии с требованиями программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Контроль количественных и качественных параметров системы в целом или элемента системы в отдельности при стабильных параметрах их работы |
|  | Контроль правильности алгоритмов работы системы в целом или элемента системы в отдельности при выполнении назначенных проектом функций, а также в различных режимах их работы |
|  | Осуществление комплексное опробование системы или оборудования |
|  | Оформление отчетных документов о результатах испытаний согласно установленным требованиям |
| Необходимые умения | Фиксировать изменения параметров системы в целом или элемента системы в отдельности в переходных режимах (процессах) |
|  | Контролировать полноту и правильность фиксации и отображения параметров состояния системы в целом или элемента системы в отдельности на средствах архивации и средствах отображения информации |
|  | Документально оформлять решение о способах и методах устранения несоответствий |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Программы и методики испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ |
|  | Перечень отчетных документов по результатам испытаний технологической системы и оборудований |
|  | Требования программ и методик пусконаладочных работ к оформлению и видам отчетных документов о результатах испытаний |
|  | Порядок действий при выявлении несоответствий во время испытаний технологических систем и оборудования |
|  | Характеристики технологических систем и оборудования |
|  | Рабочие характеристики технологических систем и оборудования, пределы и условия безопасной эксплуатации |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль проведения испытаний технологических систем и оборудования ОИАЭ | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер по наладке и испытаниям |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2-х лет в должности инженера по наладке и испытаниям 1 категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения пожарно-техническому минимуму Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве) |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКСО | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка программы и методики испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление перечня данных, необходимых для разработки программы и методики испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Осуществление сбора и систематизации данных, необходимых для разработки программы и методики испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Определение методов, способов и алгоритмов проведения испытаний, необходимых для полного подтверждения соответствия системы проектным параметрам |
|  | Выбор дополнительных к проектным приборов, средств измерения, инструмента и приспособлений, необходимых для контроля, регистрации, обработки и отображения параметров |
|  | Разработка технологической схемы проведения испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Выбор технологической оснастки для обеспечения проведения испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Определение приемочных критериев для технологической системы и оборудования технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Согласование разработанной программы и методики испытаний и комплексного опробования технологической системы и оборудования ОИАЭ с заказчиком и другими организациями |
|  | Корректировка программы и методики проведения испытаний и комплексного опробования технологической системы и оборудования ОИАЭ с учетом конкретного состояния и готовности оборудования системы, смежных систем |
| Необходимые умения | Анализировать проектную, рабочую, эксплуатационную и заводской документации по соответствующей технологической системе |
|  | Анализировать проектную, рабочую, эксплуатационную и заводскую документацию по смежным и вспомогательным системам |
|  | Анализировать проектные параметры для определения методов, способов и алгоритмов проведения испытаний |
|  | Формулировать приемочные критерии для различных технологических систем и оборудования |
|  | Оформлять разработанную программу, методику проведения испытаний и комплексного опробования в соответствии с установленными требованиями |
|  | Обосновывать разработанную программу, методику проведения испытаний и комплексного опробования в ходе согласования |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической системы и оборудования |
|  | Методические, нормативные и руководящие материалы по организации пусконаладочных работ |
|  | Методы испытаний, правила и условия выполнения работ на технологическом оборудовании и системах |
|  | Порядок взаимодействия персонала всех структур организаций, задействованных при проведении испытаний |
|  | Требования охраны труда, при работе на технологическом оборудовании и системах |
|  | Научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт по организации и проведению пусконаладочных работ технологического оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке системы или оборудования ОИАЭ к предстоящим испытаниям | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Открытие рабочих мест, необходимых для выполнения пусконаладочных работ на системе или оборудовании ОИАЭ |
|  | Обеспечение рабочих мест пусконаладочной и эксплуатационной документацией, необходимой для выполнения оперативных переключений проектного оборудования при выполнении пусконаладочных работ на системе или оборудовании ОИАЭ |
|  | Комплектование пусконаладочных бригад (группы) квалифицированным персоналом, обученным, аттестованным и допущенным к самостоятельной работе |
|  | Проведение инструктажа пусконаладочного и эксплуатационного персонала перед началом выполнения работ |
|  | Организовать обозначение и ограждение места проведения пусконаладочных работ |
|  | В случае необходимости, организовать отделение участка производства испытаний от других участков ОИАЭ |
| Необходимые умения | Организовывать рабочие места для проведения испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Отбирать персонал для проведения испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Четко и ясно доносить информацию до инструктируемого персонала |
|  | Проверять рабочие места и место проведения испытаний на соответствие требованиям к безопасному выполнению работ |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической системы и оборудования |
|  | Методы испытаний, правила и условия выполнения работ на технологическом оборудовании и системах |
|  | Порядок взаимодействия персонала всех структур организаций, задействованных при проведении испытаний |
|  | Требования охраны труда, при работе на технологическом оборудовании и системах |
|  | Принципы комплектования пусконаладочных бригад и требования к квалификациям пусконаладочного и эксплуатационного персонала |
|  | Содержание инструктажа перед началом пусконаладочных работ |
|  | Требования к рабочим местам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль за проведением испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ и разработкой отчетной документации | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль правильности выполнения оперативных переключений в ходе испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ в соответствии с программой и методикой испытаний |
|  | Контроль полноты и правильности фиксации и отображения параметров состояния системы в целом или элемента системы ОИАЭ в отдельности на средствах архивации и средствах отображения информации в соответствии с программой и методикой испытаний |
|  | Анализ количественных и качественных характеристик системы на соответствие требованиям проектной и пусконаладочной документации как в течение времени выполнения пусконаладочной работы технологической системы и оборудования ОИАЭ, так и после её окончания |
|  | Принятие решения о прекращении работ при выявлении несоответствий характеристик системы требованиям проектной и пусконаладочной документации |
|  | Формулировка заключения о возможности или невозможности выполнения (продолжения) пусконаладочной работы, возможности или невозможности достижения проектных характеристик системы в целом или элементов системы в отдельности |
|  | Разработка корректирующих мер и подготовка проекта мероприятий по их реализации в случае невозможности устранения несоответствия и причин их появления или в случае невозможности обеспечения соответствия параметров и характеристик технологической системы или элемента системы требованиям проектной, заводской и пусконаладочной документации |
|  | Организация подготовки итогового отчета о выполнении испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
| Необходимые умения | Осуществлять мониторинг процесса испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
|  | Оценивать соответствие количественных и качественных характеристик системы требованиям проектной и пусконаладочной документации |
|  | Анализировать причины выявленных несоответствий количественных и качественных характеристик системы требованиям проектной и пусконаладочной документации |
|  | Проектировать корректирующие мероприятия по устранению несоответствий и причин их появления |
|  | Контролировать полноту и правильность заполнения разделов итогового отчета о выполнении испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
| Необходимые знания | Нормативно- техническая документация для организации и проведения пусконаладочных работ на технологическом оборудовании |
|  | Требования охраны труда, при работе на технологическом оборудовании и системах |
|  | Порядок взаимодействия персонала всех структур организаций, задействованных при проведении испытаний |
|  | Методы испытаний, правила и условия выполнения работ на технологическом оборудовании и системах |
|  | Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технологической системы и оборудования |
|  | Требования к структуре и содержанию итогового отчета о выполнении испытаний технологической системы и оборудования ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва |
| (наименование организации) |
|  | Генеральный директор Хитров А.Ю. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
|  | Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938), с изменениями, внесенными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880)

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.