УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-проектировщик систем ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка проектной и рабочей документации на системы ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление требованиями и исходными данными в части обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Разработка обосновывающей документации для ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной защиты»	22

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	28

# I. Общие сведения

| Проектирование систем ядерной и радиационной безопасности для объектов использования атомной энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Разработка и выпуск проектной документации в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии, отвечающей требованиям нормативных документов и стандартов |
| Группа занятий: |
| 1323 | Руководители (управляющие) в строительстве | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Разработка проектной и рабочей документации на системы ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | 7 | Проверка технического задания и исходных данных для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | A/01.7 | 7 |
|  |  |  | Выбор проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | A/02.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка требований для проектных решений в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | A/03.7 | 7 |
|  |  |  | Выполнение расчетного обоснования проектных решений в части ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | A/04.7 | 7 |
|  |  |  | Выпуск проектной документации на системы ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | A/05.7 | 7 |
| B | Управление требованиями и исходными данными в части обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | 7 | Формирование перечня исходных данных и условий в части обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Осуществление распределения и привязки технических требований к проектируемому ОИАЭ в части ядерной и радиационной безопасности | B/02.7 | 7 |
| С | Организация работ по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | 7 | Планирование деятельности по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | С/01.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль проектной деятельности по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | С/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация материально - технического обеспечения разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | С/03.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение персоналом процессов разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | С/04.7 | 7 |
| D | Разработка обосновывающей документации для ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной защиты | 8 | Разработка предложений к концепции радиационной безопасности ОИАЭ | D/01.8 | 8 |
|  |  |  | Определение соответствия функционально-технологической структуры проекта ОИАЭ требованиям ядерной и радиационной безопасности | D/02.8 | 8 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Разработка проектной и рабочей документации на системы ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | А | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3-х лет в области разработки проектной продукции для ОИАЭ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22827 | Инженер-проектировщик |
|  | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО, | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проверка технического задания и исходных данных для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | A/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выполнение запроса на предоставление исходных данных технического задания на проектирование систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Анализ полноты технического задания и исходных данных для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в соответствии с установленными критериями |
|  | Формирование запроса недостающей информации и актуализации данных технического задания на проектирование систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в случае необходимости |
|  | Направление задания на проектирование систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ на доработку в случае необходимости |
|  | Согласование технического задания на проектирование систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ со всеми заинтересованными сторонами |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проектирования |
|  | Анализировать задание на проектирование систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для определения его основных параметров |
|  | Анализировать исходные данные для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для определения их полноты и достаточности |
|  | Формировать запросы на предоставление данных для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые нормативные документы и локальные нормативные акты, определяющие требования к техническим заданиям на проектирование объектов использования атомной энергии |
|  | Отраслевые стандарты в области проектирования объектов использования атомной энергии |
|  | Перечень технологий и программ, используемых для проектирования объектов использования атомной энергии |
|  | Информационные системы и архитектура Единого информационного пространства при проектировании объектов использования атомной энергии |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
|  | Cтруктуры баз данных и отраслевых справочников материально-технических ресурсов (МТР) |
|  | Порядок межфункционального взаимодействия при проектировании систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Программное обеспечение и инструменты для цифрового проектирования объектов строительства |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выбор проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | А/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подбор альтернативных вариантов проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ на основании полученных исходных данных, проектных основ, а также параметров унификации, типизации, стоимостных параметров, аналогов, перспективных разработок по ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оценка рисков и преимуществ каждого проектного решения для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Обоснование выбора оптимального, наиболее эффективного и соответствующего требованиям заказчика и нормативно-технической документации проектного решения для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проектирования ОИАЭ |
|  | Анализировать различные варианты проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ на основании установленных критериев |
|  | Обосновывать преимущества различных проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Использовать различные методики оценки рисков при выборе проектного решения для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Принципы выбора проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в соответствии с заданием и типом |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Параметры унификации, типизации рабочих инструкций и руководств пользователя по программному обеспечению, предназначенному для проектирования ОИАЭ |
|  | Требования нормативно-технической документации в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности при проектировании объектов использования атомной энергии |
|  | Проектные решения отечественных и зарубежных аналогов систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Методы и принципы оценки рисков проектных решений для систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Перечень технологий и программ, используемых для проектирования ОИАЭ |
|  | Отраслевые стандарты в области проектирования ОИАЭ |
|  | Структуры баз данных и отраслевых справочников МТР |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
|  | Программное обеспечение и инструменты для цифрового проектирования объектов строительства |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка требований для проектных решений в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | A/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Определение очередности действий при разработке требований к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Определение предельных сроков выполнения каждого действия по разработке требований к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Разработка требований для новых проектных решений или актуализация требований к типовым решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в соответствии с полученными исходными данными |
|  | Проверка разработанных или актуализированных требований к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ на соответствие требованиям нормативно-технической документации и заказчика |
|  | Корректировка проектных решений для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ при необходимости |
| Необходимые умения | Формировать алгоритм действий по разработке требований к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Анализировать существующие требования к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ с целью определения возможности использования типовых вариантов |
|  | Определять критерии соответствия требований к проектным решениям для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ нормативно-технической документации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Стандарты и руководства в части проектирования ОИАЭ |
|  | Рабочие инструкции и руководства пользователя по программному обеспечению, предназначенному для проектирования ОИАЭ |
|  | Рабочие инструкции и руководства пользователя по системам управления жизненным циклом сложных инженерных объектов |
|  | Требования нормативно-технической документации в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности при проектировании объектов использования атомной энергии |
|  | Порядок действий в случае необходимости корректировки сроков разработки проектного решения |
|  | Статусы жизненного цикла цифрового проектирования объектов строительства и их применение |
|  | Структуры баз данных и отраслевых справочников МТР |
|  | Порядок межфункционального взаимодействия при проектировании систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение расчетного обоснования проектных решений в части ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | А/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выбор метода математического обоснования проектного решения в части ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Создание математической модели объекта обоснования |
|  | Выполнение требуемых математических расчетов |
|  | Анализ результатов расчетов |
|  | Внесение корректив в проектное решение по результатам анализа при необходимости |
|  | Документальное оформление результатов проведения расчетов в обоснование принятых проектных решений в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые умения | Использовать методы математического моделирования |
|  | Определять возможные параметры, способы и методы корректировки проектного решения в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Корректировать текстовое и графическое описание объекта проектирования в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Корректировать отчет по обоснованию радиационной безопасности объекта проектирования |
|  | Корректировать вероятностный анализ радиационной безопасности объекта проектирования |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Принципы математического моделирования |
|  | Процедуры согласования корректировок проектной и рабочей документации на объект использования атомной энергии в части систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ со всеми участниками проектной деятельности |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты по профилю работ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по специальности |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Отраслевая линейка проектов объектов использования атомной энергии |
|  | Технологические и технические особенности иностранных проектов ОИАЭ, реализованных за последние 10 лет |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выпуск проектной документации на системы ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | А/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка детальной структуры и состава проекта ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности на основе технологической структуры (производственно-технологической цепочки) объекта ОИАЭ |
|  | Разработка технических требований к полному перечню оборудования в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Разработка детальных схемных и компоновочных решений для полного перечня оборудования в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности проектируемого ОИАЭ |
|  | Согласование комплекса компоновочных решений ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ со всеми участниками проектной деятельности |
|  | Разработка раздела отчета по обоснованию ядерной и радиационной безопасности проектируемого ОИАЭ |
|  | Разработка вероятностного анализа ядерной и радиационной безопасности проектируемого ОИАЭ |
|  | Формирование комплекта проектной документации в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ по итогам разработки и согласования |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные для проектирования систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для определения их полноты и достаточности |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с установленными требованиями к ее структуре и содержанию |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением |
|  | Аргументированно представлять положения проектной документации для обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в процессе согласования |
|  | Использовать математические методы для анализа неопределенностей и рисков при разработке проектной документации в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Технические требования к объекту проектирования и исходные данные для проектирования ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации для систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Методика выполнения вероятностного анализа ядерной и радиационной безопасности объекта использования атомной энергии |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты по специальности |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по специальности |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Технологические и технические особенности иностранных проектов ОИАЭ, реализованных за последние 10 лет |
|  | Современные средства автоматизированного проектирования |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управление требованиями и исходными данными в части обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер 1-й категории, Инженер 2-й категории Специалист-проектировщик 1-й категории Специалист-проектировщик 2-й категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы не менее 3 лет в области разработки проектной документации по направлениям проектирования объектов использования атомной энергии |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Формирование перечня исходных данных и условий в части обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка состава исходных данных и условий на достаточность для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Проверка содержания исходных данных и условий на достаточность для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Обоснование технических требований к ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Проверка содержания исходных данных и условий на соответствие техническим требованиям к ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Формирование перечня недостающих исходных данных для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Запрос недостающих данных для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Согласование состава и содержания исходных данных и условий для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ со всеми заинтересованными участниками проектной деятельности |
| Необходимые умения | Анализировать состав и содержание исходных данных с использованием различных методов на достаточность для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Соотносить содержание исходных данных с техническими требованиями к ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оформлять исходные данные для обоснования ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для согласования и утверждения всеми заинтересованными участниками проектирования |
|  | Осуществлять сбор технической информации из различных источников |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые требования по формулированию, идентификации, оформлению и оценке качества требований в проектах объектов использования атомной энергии |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты в области ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы в области ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Отраслевая организационно-ролевая структура и модель проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции объекта использования атомной энергии |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление распределения и привязки технических требований к проектируемому ОИАЭ в части ядерной и радиационной безопасности | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Распределение технических требований к проектируемому ОИАЭ в части ядерной и радиационной безопасности по исполнителям, в соответствии с организационно-ролевой моделью проекта ОИАЭ |
|  | Анализ технических требований к проектируемому ОИАЭ в части ядерной и радиационной безопасности на предмет возможного применения проектных решений референтного проекта к текущему проекту ОИАЭ |
|  | Распределение технических требований в части ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ по функционально-технологической структуре декомпозиции проекта ОИАЭ |
|  | Заполнение обязательных атрибутов в соответствии с установленными отраслевыми требованиями к проектированию в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Установка связи от раздела проектной документации к техническим требованиям в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Формирование списка учтенных технических требований в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности на этапе проектирования ОИАЭ |
| Необходимые умения | Осуществлять сравнительный анализ технических требований к проектируемым ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности и установленных отраслевых стандартов |
|  | Соотносить технические требования к проектируемому ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности с организационно-ролевой моделью проекта ОИАЭ |
|  | Соотносить технические требования к проектируемому ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности с функционально-технологической структурой декомпозиции проекта ОИАЭ |
|  | Выполнять трассировку (привязку) требований к документам проекта в автоматическом и в ручном режиме |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые стандарты по формулированию, идентификации, оформлению и оценке качества требований для объектов использования атомной энергии |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты по проектированию систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы в части систем ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Отраслевая организационно-ролевая структура и модель проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Для строительства иностранных объектов: соответствие нормативной базы и отличия в технических требованиях, приводящие к принципиальным изменениям по сравнению с заявленным референтным блоком |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции объекта использования атомной энергии |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация работ по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий специалист по проектированию Начальник бюро комплексного проектирования Начальник группы по проектированию |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы не менее 5-ти лет в области разработки проектной документации для объектов использования атомной энергии |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1323 | Руководители (управляющие) в строительстве |
| ЕКС |  | Главный инженер проекта |
| ОКПДТР | 20758 | Главный инженер (в прочих отраслях) |
|  | 20760 | Главный инженер проекта |
| ОКСО | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Планирование деятельности по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка структуры (состава) проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ до максимально возможного уровня декомпозиции (до раздела для текстовой части, до чертежа - в графической) |
|  | Назначение сроков исполнения по каждой конечной единице структуры проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ – формирование графика разработки проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Согласование графика разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Формирование графика выдачи взаимных заданий по разработке проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ смежным производственным подразделениям и субподрядным организациям |
|  | Разработка плана производственной загрузки подразделения по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые умения | Оценивать продолжительность исполнения каждой конечной единицы структуры проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Проектировать график разработки проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Представлять и аргументировать разработанные графики разработки проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ в процессе согласования |
| Необходимые знания | Требования к составу и содержанию проектной продукции для объекта использования атомной энергии |
|  | Порядок и процедуры согласования графика разработки и выпуска проектной продукции по системам ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проектной продукции по системам ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Управление проектами и планирование: цели, задачи, принципы, формы организации |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции |
|  | Отраслевая организационно-ролевая структура |
|  | Организационно-ролевая структура предприятия |
|  | Современные средства автоматизированного планирования |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль проектной деятельности по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Назначение ответственных исполнителей по каждой конечной единице структуры проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Назначение формы отчетности по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ и периодичности ее предоставления |
|  | Анализ результатов отчетности по графику выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Разработка компенсирующих мероприятий по результатам анализа результатов отчетности по выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Корректировка графика выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ (в случае необходимости) |
| Необходимые умения | Определять форматы, структуру и содержание отчетных документов по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Проводить мониторинг исполнения отчетных документов по графику выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Анализировать причины отклонения от графика выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для определения корректирующих мер |
| Необходимые знания | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Управление проектами и планирование: цели, задачи, принципы, формы организации |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Современные средства автоматизированного планирования |
|  | Программа обеспечения качества организации |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация материально - технического обеспечения разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка потребности в материально-технических ресурсах для формирования полного перечня материально-технического обеспечения, необходимого для выполнения поставленных задач по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оценка имеющихся собственных ресурсов для принятия решения о привлечении дополнительных |
|  | Осуществление заказа и приемки дополнительных материально-технических ресурсов для выполнения поставленных задач по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Мониторинг материально-технической базы для разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ для ее поддержания в рабочем и актуальном состоянии |
| Необходимые умения | Определять потребности в материально-технических ресурсах в соответствии с объемами и сроками выполнения работ по производству проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Определять номенклатуру и перечень дополнительных ресурсов, необходимых для разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оформлять заявки на материально-технические ресурсы для передачи в соответствующие службы |
|  | Определять периодичность и критерии мониторинга материально-технической базы подразделения по производству проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые знания | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Управление проектами и планирование: цели, задачи, принципы, формы организации |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение персоналом процессов разработки и выпуска проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ | Код | С/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка квалификации и компетенций персонала для выполнения работ по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Определение потребности в дополнительном обучении персонала по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Распределение заданий по сотрудникам с учетом их квалификации и компетенций на основе плана производственной загрузки подразделения по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оценка хода и результатов выполнения работ персоналом с учетом требований к качеству проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Разработка плана ротации и приема сотрудников подразделения по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
| Необходимые умения | Определять потребность в квалификациях и компетенциях персонала для выполнения конкретных видов работ по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Разъяснять задания персоналу подразделения по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Выявлять необходимость оказания персоналу помощи при выполнении заданий по разработке и выпуску проектной продукции в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Оценивать качество выполнения работ персоналом |
| Необходимые знания | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Технологический процесс разработки проектной продукции для ОИАЭ |
|  | Организационно-ролевая структура предприятия |
|  | Методы и способы определения наличия необходимых компетенций у персонала |
|  | Управление проектами и планирование: цели, задачи, принципы, формы организации |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка обосновывающей документации для ОИАЭ в части обеспечения ядерной и радиационной защиты | Код | D | Уровень квалификации | 8 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Главный инженер проекта Главный технический эксперт Главный эксперт по проектированию Ведущий инженер Ведущий инженер – проектировщик Главный специалист |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы не менее 7 лет в области разработки проектной документации для объектов использования атомной энергии |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1323 | Руководители (управляющие) в строительства |
| ЕКС |  | Главный инженер проекта |
| ОКПДТР | 20758 | Главный инженер (в прочих отраслях) |
|  | 20760 | Главный инженер проекта |
| ОКСО | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

| 3.4.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка предложений к концепции радиационной безопасности ОИАЭ | Код | E/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение принципов ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Определение критериев ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ |
|  | Верификация выбранных критериев ядерной и радиационной безопасности на соответствие техническим требованиям к ОИАЭ |
|  | Разработка предложений к концепции безопасности ОИАЭ на основе выбранных критериев |
|  | Согласование предложений в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности к концепции безопасности ОИАЭ в со всеми участниками проектирования ОИАЭ |
| Необходимые умения | Анализировать проектируемый ОИАЭ с точки зрения принципов и критериев его ядерной и радиационной безопасности |
|  | Устанавливать соответствие технических требований к проектируемому ОИАЭ выбранным критериям безопасности |
|  | Формировать предложения в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности к концепции безопасности ОИАЭ в соответствии с требованиями к структуре и содержанию |
|  | Представлять и аргументировать разработанные предложения в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности к концепция безопасности ОИАЭ в процессе согласования |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты в области обеспечения радиационной и технологической безопасности объектов использования атомной энергии |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы в области обеспечения радиационной и технологической безопасности объектов использования атомной энергии |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Отраслевая линейка проектов объектов использования атомной энергии |
|  | Технологические и технические особенности иностранных проектов объектов использования атомной энергии, реализованных за последние 30 лет |
|  | Процедуры согласования документа Концепция безопасности объекта использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Определение соответствия функционально-технологической структуры проекта ОИАЭ требованиям ядерной и радиационной безопасности | Код | Е/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение соответствия основных параметров работы ОИАЭ требованиям ядерной и радиационной безопасности |
|  | Оценка соответствия принципиальных схемных решений ОИАЭ требованиям ядерной и радиационной безопасности |
|  | Оценка соответствия производственно-технологической цепочки ОИАЭ требованиям ядерной и радиационной безопасности |
| Необходимые умения | Выполнять расчетные обоснования соответствия параметров работы ОИАЭ, схемных решений требованиям ядерной и радиационной безопасности |
|  | Анализировать технологические схемы ОИАЭ для определения соответствия требованиям ядерной и радиационной безопасности |
|  | Анализировать производственно-технологическую цепочку ОИАЭ для определения соответствия требованиям ядерной и радиационной безопасности |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
|  | Федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности |
|  | Технологические схемы и технологические системы объектов использования атомной энергии |
|  | Основные параметры технологических систем объекта использования атомной энергии |
|  | Методики расчета параметров работы основных технологических систем объекта использования атомной энергии |
|  | Методики поверочных расчетов |
|  | Отраслевые технические нормативно-правовые акты в области проектирования объектов использования атомной энергии |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы в области проектирования объектов использования атомной энергии |
|  | Функционально-технологическая структура проекта объекта использования атомной энергии |
|  | Отраслевая линейка проектов объектов использования атомной энергии |
|  | Программа обеспечения качества ОИАЭ |
|  | Технологические и технические особенности иностранных проектов объектов использования атомной энергии, реализованных за последние 10 лет |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва |
| (наименование организации) |
|  | Генеральный директор Хитров А.Ю. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
|  | Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.